| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ |  | Aθήνα 08 Σεπτεμβρίου 2006 |
| --- | --- | --- |
| ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ |  | Αριθ. Πρωτ. : 12815 |
| ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ |  |  |
| ΔΙΟΙΚ/ΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΓΡ/ΜΟΥ |  |  |
| & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Γ΄ ΚΠΣ | ΠΡΟΣ: | α. ΓΟΕΒ Έδρες τους |
| Δ/ΝΣΗ ΑΞ/ΣΗΣ ΕΓΓΕΙΟΒ/ΚΩΝ |  | β. ΤΟΕΒ Έδρες τους |
| ΕΡΓΩΝ & ΜΗΧ.ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ |  |  |
| Ταχ. Δ/νση: Σεράφη 60 & Λιοσίων 210 | ΚΟΙΝ: | α. Περιφέρειες Έδρες τους |
| Τ.Κ. 104 45- ΑΘΗΝΑ |  | β. Νομ/κές Αυτ/σεις Έδρες τους |
| Πληροφορίες….: Γ.Σταθόπουλος |  | (με την υποχρέωση να ενημερώσουν όλους |
| Τηλέφωνο…….: 210-8399818 |  | τους Οργανισμούς Ε.Β. δικαιοδοσίας των) |
| Αρ. FAX………: 210-8399802 |  | γ. ΑΟΣΑΚ Έδρα του |
| e-mail: ekmihan3@otenet.gr |  |  |

ΘΕΜΑ: Αποκατάσταση λειτουργικότητας στραγγιστικών δικτύων

Μετά το τέλος της αρδευτικής περιόδου και ενόψει του επερχόμενου χειμώνα, πρέπει να προβείτε στην συντήρηση του στραγγιστικού δικτύου δικαιοδοσίας σας, ώστε να πραγματοποιηθούν οι στόχοι της κατασκευής του και να περιοριστεί στο ελάχιστο ο κίνδυνος για πρόκληση ζημιών και ειδικότερα:

Α. Γενικά:

1. Τα στραγγιστικά δίκτυα έχουν σκοπό την απομάκρυνση των πλεοναζόντων αρδευτικών και πλημμυρικών νερών και την στράγγιση του εσωτερικού εδαφικού νερού.

2. Ένα μη συντηρούμενο στραγγιστικό δίκτυο δεν απάγει τα πλεονάζοντα νερά, υποβαθμίζει τις αρδευόμενες εκτάσεις και δημιουργεί πολλά προβλήματα όπως:

α. Δημιουργεί συνθήκες ανάπτυξης υδροχαρούς βλάστησης εντός των τάφρων.

β. Δεν εξυγιαίνει τα παθογενή εδάφη από πλευράς υγρασίας και αλάτων.

γ. Προκαλεί σε πολλές περιοχές άνοδο των αλάτων.

δ. Καθυστερεί την έναρξη της σποράς και συγκομιδής.

ε. Προκαλεί ζημιές στο μόνιμο φυτικό κεφάλαιο από την παρατεταμένη παραμονή του πλεονάζοντος νερού.

στ. Σε περίπτωση πλημμύρας μπορεί να προκαλέσει σοβαρούς κινδύνους σε ανθρώπους, ζώα, εγγειοβελτιωτικά έργα και καλλιέργειες και να δεχθείτε αξιώσεις για δυσβάστακτες αποζημιώσεις.

Β. Στραγγιστικοί Τάφροι:

1. Βάσει των σχετικών μελετών θα πρέπει να τηρηθεί επιμελώς η περιοδική άρση των φερτών υλικών, της υδρόχαρης βλάστησης κ.λ.π. μέχρι της ‘ερυθράς’ (ονομαστικό υψόμετρο πυθμένα) ώστε να διατηρείται η κλίση του πυθμένα και να παροχετεύονται τα νερά στράγγισης κατά την αρδευτική περίοδο και τα πλεονάζοντα μετά το τέλος των αρδεύσεων.

2. Όπου οι τάφροι χρησιμοποιήθηκαν για άρδευση να απομακρυνθούν τα προσωρινά φράγματα (‘δέσεις’) εκτροπής ώστε να μην περιορίζεται η ροή του πλεονάζοντος νερού.

3. Να αποκαθίσταται η κλίση των Τάφρων του στραγγιστικού δικτύου η οποία ενδεχομένως χρησιμοποιήθηκε για άρδευση.

Γ. Στραγγιστικά αντλιοστάσια:

1. Να τηρούνται πιστά οι οδηγίες λειτουργίας και συντήρησης των ηλεκτρομηχανολογικών και ηλεκτρονικών εγκαταστάσεων, των οργάνων ασφαλείας (αντιπληγματικές βαλβίδες, αεροεξαγωγοί, αεροφυλάκια, κ.λ.π.), της καθοδικής προστασίας των υπογείων μεταλλικών αγωγών κ.λ.π.

2. Να καθαρίζονται επιμελώς η λεκάνη ηρεμίας και οι διώρυγες τροφοδοσίας των αρδευτικών και στραγγιστικών. από φερτά υλικά και υδροχαρή φυτά.

3. Να ελέγχονται και να καθαρίζονται τα ποτήρια αναρρόφησης των αντλητικών συγκροτημάτων καθώς και οι σχάρες συγκράτησης φερτών υλών.

4. Να γίνεται έλεγχος καλής λειτουργίας της αντλίας βορβόρου (στα αντλιοστάσια με θετική αναρρόφηση των αντλητικών συγκροτημάτων).

Τέλος οι αρμόδιες για τον έλεγχο και την εποπτεία των ΟΕΒ Υπηρεσίες των Νομαρχιακών Αυτ/σεων παρακαλούνται να συνεργαστούν με τους ΟΕΒ και ειδικούς Οργανισμούς περιοχής δικαιοδοσίας των ώστε να εξασφαλιστεί η λειτουργικότητα των δικτύων αυτών.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ                                 Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Χρονολογικό αρχείο

Ηλεκτρ. αρχείο: EGR2209

Γ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ |  |
| --- | --- |
| ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ | Πρέβεζα 16-12-2003 |
| ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ | Αριθ.Πρωτ. 3503 |
| ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤ/ΣΗ ΠΡΕΒΕΖΑΣ |  |
| Δ/ΝΣΗ ΕΓΓΕΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ | ΠΡΟΣ: ΤΟΕΒ Αχέροντα, |
|  | » Λάμαρης, |
| Τμήμα Γ΄ | » Μπόϊδα-Μαυρής, |
| Τ.Δ/νση : Κ. Καρυωτάκη 35 | » Κερασώνας-Παναγιάς |
| 48 100 Πρέβεζα | Έδρες τους |
| Πληρ. Σωκ.Κατσής |  |
| Τηλ..: 22 252 |  |
| FAX: 24 342 |  |

ΘΕΜΑ: «Συντήρηση ανοικτών αρδευτικών διωρύγων και στραγγιστικών τάφρων»

Σας στέλνουμε συννημένα το 15767/24-11-2003 έγγραφο του Υπουργείου Γεωργίας για ενημέρωση και εφαρμογή

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΧΑΡ. ΡΩΣΣΟΣ

| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ |  | Aθήνα 24 Σεπτεμβρίου 2003 |
| --- | --- | --- |
| ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ |  | Αριθ. Πρωτ. : 15767 |
| ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ |  |  |
| ΔΙΟΙΚ/ΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΓΡ/ΜΟΥ |  |  |
| & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Γ΄ ΚΠΣ | ΠΡΟΣ: | 1. Νομ/κές Αυτ/σεις Έδρες τους |
| Δ/ΝΣΗ ΑΞ/ΣΗΣ ΕΓΓΕΙΟΒ/ΚΩΝ |  | (με την υποχρέωση να ενημερώσουν όλους |
| ΕΡΓΩΝ & ΜΗΧ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ |  | τους Οργανισμούς Ε.Β. δικαιοδοσίας των) |
| Ταχ. Δ/νση: Σεράφη 60 & Λιοσίων 210 |  | 2. Οργανισμό Κωπαΐδας |
| Τ.Κ. 104 45- ΑΘΗΝΑ |  | 3. ΑΟΣΑΚ |
| Πληροφορίες….: Γ.Σταθόπουλος |  | Έδρες τους |
| Τηλέφωνο…….: 210-8399818 |  |  |
| Αρ. FAX………: 210-8399802 | ΚΟΙΝ: | Περιφέρειες |
|  |  | Γραφεία Γεν. Γραμματέων |

ΘΕΜΑ: «Συντήρηση ανοικτών αρδευτικών διωρύγων και στραγγιστικών τάφρων»

Στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων σας είναι απαραίτητο τα συλλογικά εγγειοβελτιωτικά έργα που λειτουργούν στην περιοχή δικαιοδοσίας σας, να διατηρούνται σε άριστη κατάσταση, προκειμένου να πετύχουν το στόχο τους δηλαδή την εξυπηρέτηση των ωφελούμενων από τα έργα και τη μέγιστη αποδοτικότητα των αρδευομένων καλλιεργειών με την καλύτερη δυνατή χρήση-αξιοποίηση των υδατικών πόρων. Γι’ αυτό πρέπει σε συνεργασία με την τοπική Υπηρεσία Εγγείων Βελτιώσεων της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης να συνταχθεί μελέτη περιοδικής συντήρησης του δικτύου διωρύγων και χωμάτινων τάφρων, οι οποίες χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά, διανομή του αρδευτικού νερού και την απομάκρυνση του πλεονάζοντος νερού μετά την εφαρμογή της άρδευσης από την περιοχή δικαιοδοσίας του Οργανισμού σας. Ειδικότερα:

Ι. Στις επενδεδυμένες διώρυγες:

1. Να γίνεται αποκατάσταση του σπασμένου σκυροδέματος (μπετόν)

2. Να αποκαθίστανται τυχόν καθιζήσεις του πυθμένα

3. Να συμπληρώνονται τα κενά και να αντικαθίστανται τα παλαιά φθαρμένα υλικά των αρμών με κατάλληλο υλικό το οποίο πρέπει να έχει τις εξής ιδιότητες:

α. Να έχει καλή πρόσφυση στην επιφάνεια του σκυροδέματος και να μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο σε υγρό περιβάλλον, όσο παρουσία νερού (πυθμένα).

β. Να είναι σε ρευστή μορφή για να γεμίσει όλο το πλάτος των αρμών και αρκετά παχύρρευστο για τους κατακόρυφους αρμούς.

γ. Να έχει ελαστικότητα.

δ. Να μην είναι τοξικό.

ε. Ο τρόπος εφαρμογής του να είναι απλός και εύκολος.

4. Να γίνεται άρση και απομάκρυνση των φερτών υλικών, που βρίσκονται στον πυθμένα.

5. Να γίνεται άρση των υδροχαρών φυτών .

6. Να παρακολουθούνται συνεχώς και να ελέγχονται τα όργανα ρύθμισης στάθμης ανάντη και κατάντη (AVIO,AMILκ.λ.π.) στις προσαγωγούς διώρυγες για την μεταφορά και διανομή του αρδευτικού νερού.

ΙΙ. Στις στραγγιστικές Τάφρους:

1. Βάσει των σχετικών μελετών θα πρέπει να τηρηθεί επιμελώς η περιοδική άρση των φερτών υλικών, της υδρόχαρης βλάστησης κ.λ.π. μέχρι της ‘ερυθράς’ ώστε να διατηρείται η κλίση του πυθμένα και να παροχετεύονται τα νερά στράγγισης κατά την αρδευτική περίοδο και τα πλεονάζοντα μετά το τέλος των αρδεύσεων.

2. Όπου οι τάφροι χρησιμοποιούνται για άρδευση να συντηρούνται επιμελώς τα φράγματα (‘δέσεις’) ώστε να περιορίζονται οι απώλειες σε αρδευτικό νερό. Όσα από αυτά είναι προσωρινά πρέπει, μετά το τέλος των αρδεύσεων, να καταστρέφονται για την ομαλή λειτουργία των τάφρων κατά το χειμώνα.

3. Να αποφεύγεται η αντιστροφή των κλίσεων των Τάφρων του στραγγιστικού δικτύου, προκειμένου να χρησιμοποιηθούν σαν αρδευτικές.

ΙΙΙ. Στα αρδευτικά και στραγγιστικά αντλιοστάσια

1. Να τηρούνται πιστά οι οδηγίες λειτουργίας και συντήρησης των ηλεκτρομηχανολογικών και ηλεκτρονικών εγκαταστάσεων, των οργάνων ασφαλείας (αντιπληγματικές βαλβίδες, αεροεξαγωγοί, αεροφυλάκια, κ.λ.π.), της καθοδικής προστασίας των υπογείων μεταλλικών αγωγών κ.λ.π.

2. Να καθαρίζονται επιμελώς η λεκάνη ηρεμίας και οι διώρυγες τροφοδοσίας των αρδευτικών και των στραγγιστικών, από φερτά υλικά και υδροχαρή φυτά.

3. Να ελέγχονται και να καθαρίζονται τα ποτήρια αναρρόφησης των αντλητικών συγκροτημάτων καθώς και οι σχάρες συγκράτησης φερτών υλών.

4. Να γίνεται έλεγχος καλής λειτουργίας της αντλίας βορβόρου (στα αντλιοστάσια με θετική αναρρόφηση των αντλητικών συγκροτημάτων).

5. Τον χειμώνα να απομακρύνεται το νερό από τις βάνες για να μην σπάνε εξ αιτίας του παγετού.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ

Χρονολογικό Αρχείο

Ηλεκτρ. Αρχείο : EGR1754

ΝΙΚ. ΚΟΥΤΣΟΒΙΤΗΣ