## ΑΡΘΡΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΤΙΜΩΝ

ΑΡΘΡΟ 7 Α.T. 1 (ΣΧΕΤ. ΗΛΜ 60) ΚΩΔ. ΑΝΑΘ. ΗΛΜ 60

Για την προμήθεια, μεταφορά, εγκατάσταση, ρύθμιση, προγραμματισμό και θέση σε λειτουργία μίας τοπικής ηλεκτρονικής μονάδας ελέγχου RTU/PLC-(ΤΣΕ) για τον έλεγχο και την διαχείριση σημάτων και εντολών, μέσω προγράμματος σε συνεργασία με την κεντρική μονάδα ελέγχου, με την οποίαν θα επικοινωνεί ασύρματα, απόλυτα σύμφωνη με τις τεχνικές προδιαγραφές ώστε να επικοινωνεί με τον κεντρικό σταθμό στα γραφεία της Υπηρεσίας.

Η πλήρης μονάδα RTU/PLC θα περιλαμβάνει οπωσδήποτε και τα παρακάτω

- Modem ασύρματης επικοινωνίας

- Πομποδέκτη

- Τις απαραίτητες κάρτες εισόδων και εξόδων

- Τον ιστό με την κεραία και την απαραίτητη γείωση

- Modem ασύρματης επικοινωνίας.

- Πομποδέκτη.

- Μονάδα αδιάλειπτης λειτουργίας.

- Λογισμικό προγραμματισμού και Τηλε-ελέγχου και Τηλεχειρισμού.

- Τον ιστό με την κεραία και την απαραίτητη γείωση.

- SoftwareSCADA.

Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται όλα τα βασικά υλικά και μικροϋλικά, καθώς και όλες οι απαραίτητες εργασίες κατονομαζόμενες ή μη (προμήθεια, εγκατάσταση εντός πίνακα, σύνδεση με ηλεκτρικό δίκτυο και τον πίνακα του αντλιοστασίου, εγκατάσταση και σύνδεση με αυτήν της κεραίας, ρύθμιση και προγραμματισμό σε συνεργασία με τους μηχανικούς της Υπηρεσίας) για την ολοκληρωμένη εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία της μονάδος.

Τιμή ανά τεμάχιο

(Ένα τεμάχιο)

###### Α Ν Α Λ Υ Σ Η   Τ Ι Μ Η Σ

| Υλικά : | Τοπική Μονάδα Ελέγχου T.Ε. 1Χ6.244.000 δρχ | 6.244.000 |
| --- | --- | --- |
|  | Διάφορα μικροϋλικά σύνδεσης (Καλώδια, κανάλια καλωδίων, κεραίες, μεταλλικοί πίνακες, κλπ) | 700.000 |
| Εργασία: | Μεταφορά, τοποθέτηση και σύνδεση της μονάδας με τους πίνακες και τον Η/Μ του αντλιοστασίου και με το ηλεκτρικό δίκτυο ως επίσης και προγραμματισμός της μονάδας από ειδικευμένο μηχανικό, ανοιγμένα σε εργατώρες. |  |
|  | Τεχν. (003) h 200,0 Χ 5200 | 1.040.000 |
|  | Βοηθ. (002) h 200,0 X 3900 | 780.000 |
|  | Εργ. (001) h 200,0 Χ 3500 | 700.000 |
| Άθροισμα : |  | 9.464.000 |

Τιμή εφαρμογής : Εννεα εκατομμυρια τετρακοσιες εξηντα τεσσερις χιλιαδες(9.464.000)

Αρθρο 8 Α.T. 2 (ΣΧΕΤ. ΗΛΜ 60) ΚΩΔ. ΑΝΑΘ. ΗΛΜ 60

Για την προμήθεια, μεταφορά, εγκατάσταση, ρύθμιση και θέση σε λειτουργία ενός ρυθμιστού στροφών (INVERTER) ισχύος 165kW σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές.

O ρυθμιστής στροφών θα παραδίδεται εντός καταλλήλου ερμαρίου πλήρως συναρμολογημένος.

Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται όλα τα βασικά υλικά (ρυθμιστής στροφών, πίνακας ειδικά καλώδια σύνδεσης αντλιών) και μικροϋλικά, καθώς και όλες οι απαραίτητες εργασίες κατονομαζόμενες ή μη (προμήθεια, εγκατάσταση εντός πίνακα, σύνδεση με ηλεκτρικό δίκτυο και τον πίνακα του αντλιοστασίου και τις αντλίες, ρύθμιση και προγραμματισμό σε συνεργασία με τους μηχανικούς της Υπηρεσίας) για την ολοκληρωμένη εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία του ρυθμιστού.

Τιμή ανά τεμάχιο

(Ένα τεμάχιο)

###### Α Ν Α Λ Υ Σ Η   Τ Ι Μ Η Σ

| Υλικά : | Ρυθμιστής στροφών (INVERTER) ισχύος 165kW T.Ε. 1Χ5.544.000 δρχ | 5.544.000 |
| --- | --- | --- |
|  | Διάφορα μικροϋλικά σύνδεσης (Καλώδια, κανάλια καλωδίων, μεταλλικοί πίνακες, κλπ) | 630.000 |
| Εργασία: | Μεταφορά, τοποθέτηση και σύνδεση της μονάδας με τους πίνακες και τον Η/Μ του αντλιοστασίου και με το ηλεκτρικό δίκτυο ως επίσης και προγραμματισμός της μονάδας από ειδικευμένο μηχανικό, ανοιγμένα σε εργατώρες. |  |
|  | Τεχν. (003) h 200,0 Χ 5200 | 1.040.000 |
|  | Βοηθ. (002) h 200,0 X 3900 | 780.000 |
|  | Εργ. (001) h 200,0 Χ 3500 | 700.000 |
| Άθροισμα : |  | 8.694.000 |

Τιμή εφαρμογής : Οκτω εκατομμυρια εξακοσιες εννενηντα τεσσερις χιλιαδες (8.694.000)

Αρθρο 10 Α.T. 3 (ΣΧΕΤ. ΗΛΜ 60) ΚΩΔ. ΑΝΑΘ. ΗΛΜ 60

Για την προμήθεια, μεταφορά, εγκατάσταση, ρύθμιση και θέση σε λειτουργία ενός ρυθμιστού στροφών (INVERTER) ισχύος 110kW σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές.

O ρυθμιστής στροφών θα παραδίδεται εντός καταλλήλου ερμαρίου πλήρως συναρμολογημένος.

Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται όλα τα βασικά υλικά (ρυθμιστής στροφών, πίνακας ειδικά καλώδια σύνδεσης αντλιών) και μικροϋλικά, καθώς και όλες οι απαραίτητες εργασίες κατονομαζόμενες ή μη (προμήθεια, εγκατάσταση εντός πίνακα, σύνδεση με ηλεκτρικό δίκτυο και τον πίνακα του αντλιοστασίου και τις αντλίες, ρύθμιση και προγραμματισμό σε συνεργασία με τους μηχανικούς της Υπηρεσίας) για την ολοκληρωμένη εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία του ρυθμιστού.

Τιμή ανά τεμάχιο

(Ένα τεμάχιο)

###### Α Ν Α Λ Υ Σ Η   Τ Ι Μ Η Σ

| Υλικά : | Ρυθμιστής στροφών (INVERTER) ισχύος 110kW T.Ε. 1Χ3.444.000 δρχ | 3.444.000 |
| --- | --- | --- |
|  | Διάφορα μικροϋλικά σύνδεσης (Καλώδια, κανάλια καλωδίων, μεταλλικοί πίνακες, κλπ) | 420.000 |
| Εργασία: | Μεταφορά, τοποθέτηση και σύνδεση της μονάδας με τους πίνακες και τον Η/Μ του αντλιοστασίου και με το ηλεκτρικό δίκτυο ως επίσης και προγραμματισμός της μονάδας από ειδικευμένο μηχανικό, ανοιγμένα σε εργατώρες. |  |
|  | Τεχν. (003) h 200,0 Χ 5200 | 1.040.000 |
|  | Βοηθ. (002) h 200,0 X 3900 | 780.000 |
|  | Εργ. (001) h 200,0 Χ 3500 | 700.000 |
| Άθροισμα : |  | 6.384.000 |

Τιμή εφαρμογής : Εξι εκατομμυρια τριακοσιες ογδοντα τεσσερις χιλιαδες (6.384.000)

Αρθρο 9 Α.T. 4 (ΣΧΕΤ. ΗΛΜ 60) ΚΩΔ. ΑΝΑΘ. ΗΛΜ 60

Για την προμήθεια, μεταφορά, εγκατάσταση, ρύθμιση και θέση σε λειτουργία ενός ρυθμιστού στροφών (INVERTER) ισχύος 132kW σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές.

O ρυθμιστής στροφών θα παραδίδεται εντός καταλλήλου ερμαρίου πλήρως συναρμολογημένος.

Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται όλα τα βασικά υλικά (ρυθμιστής στροφών, πίνακας ειδικά καλώδια σύνδεσης αντλιών) και μικροϋλικά, καθώς και όλες οι απαραίτητες εργασίες κατονομαζόμενες ή μη (προμήθεια, εγκατάσταση εντός πίνακα, σύνδεση με ηλεκτρικό δίκτυο και τον πίνακα του αντλιοστασίου και τις αντλίες, ρύθμιση και προγραμματισμό σε συνεργασία με τους μηχανικούς της Υπηρεσίας) για την ολοκληρωμένη εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία του ρυθμιστού.

Τιμή ανά τεμάχιο

(Ένα τεμάχιο)

###### Α Ν Α Λ Υ Σ Η   Τ Ι Μ Η Σ

| Υλικά : | Ρυθμιστής στροφών (INVERTER) ισχύος 132kW T.Ε. 1Χ4.874.000 δρχ | 4.874.000 |
| --- | --- | --- |
|  | Διάφορα μικροϋλικά σύνδεσης (Καλώδια, κανάλια καλωδίων, μεταλλικοί πίνακες, κλπ) | 560.000 |
| Εργασία: | Μεταφορά, τοποθέτηση και σύνδεση της μονάδας με τους πίνακες και τον Η/Μ του αντλιοστασίου και με το ηλεκτρικό δίκτυο ως επίσης και προγραμματισμός της μονάδας από ειδικευμένο μηχανικό, ανοιγμένα σε εργατώρες. |  |
|  | Τεχν. (003) h 200,0 Χ 5200 | 980.000 |
|  | Βοηθ. (002) h 200,0 X 3900 | 760.000 |
|  | Εργ. (001) h 200,0 Χ 3500 | 680.000 |
| Άθροισμα : |  | 7.854.000 |

Τιμή εφαρμογής : Επτα εκατομμυρια οκτακοσιες πενηντα τεσσερις χιλιαδες(7.854.000)

Αρθρο 11 Α.T. 5 (ΣΧΕΤ. ΗΛΜ 60) ΚΩΔ. ΑΝΑΘ. ΗΛΜ 60

Για την προμήθεια, μεταφορά, εγκατάσταση, ρύθμιση και θέση σε λειτουργία ενός ομαλού εκκινητή (SOFTSTARTER) ισχύος 165kW σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές.

O ομαλός εκκινητής θα παραδίδεται εντός καταλλήλου ερμαρίου πλήρως συναρμολογημένος.

Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται όλα τα βασικά υλικά (SOFTSTARTER, πίνακας ειδικά καλώδια σύνδεσης αντλιών) και μικροϋλικά, καθώς και όλες οι απαραίτητες εργασίες κατονομαζόμενες ή μη (προμήθεια, εγκατάσταση εντός πίνακα, σύνδεση με ηλεκτρικό δίκτυο και τον πίνακα του αντλιοστασίου και τις αντλίες, ρύθμιση και προγραμματισμό σε συνεργασία με τους μηχανικούς της Υπηρεσίας) για την ολοκληρωμένη εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία του ομαλού εκκινητή.

Τιμή ανά τεμάχιο

(Ένα τεμάχιο)

###### Α Ν Α Λ Υ Σ Η   Τ Ι Μ Η Σ

| Υλικά : | Ομαλός εκκινητής (SOFTSTARTER) ισχύος 165kW T.Ε. 1Χ2.072.000 δρχ | 2.072.000 |
| --- | --- | --- |
|  | Διάφορα μικροϋλικά σύνδεσης (Καλώδια, κανάλια καλωδίων, μεταλλικοί πίνακες, κλπ) | 245.000 |
| Εργασία: | Μεταφορά, τοποθέτηση και σύνδεση της μονάδας με τους πίνακες και τον Η/Μ του αντλιοστασίου και με το ηλεκτρικό δίκτυο ως επίσης και προγραμματισμός της μονάδας από ειδικευμένο μηχανικό, ανοιγμένα σε εργατώρες. |  |
|  | Τεχν. (003) h 100,0 Χ 5200 | 520.000 |
|  | Βοηθ. (002) h 100,0 X 3900 | 390.000 |
|  | Εργ. (001) h 100,0 Χ 3500 | 350.000 |
| Άθροισμα : |  | 3.577.000 |

Τιμή εφαρμογής : Τρια εκατομμυρια πεντακοσιες εβδομηντα επτα χιλιαδες(3.577.000)

Αρθρο 13 Α.T. 6 (ΣΧΕΤ. ΗΛΜ 60) ΚΩΔ. ΑΝΑΘ. ΗΛΜ 60

Για την προμήθεια, μεταφορά, εγκατάσταση, ρύθμιση και θέση σε λειτουργία ενός ομαλού εκκινητή (SOFTSTARTER) ισχύος 110kW σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές.

O ομαλός εκκινητής θα παραδίδεται εντός καταλλήλου ερμαρίου πλήρως συναρμολογημένος.

Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται όλα τα βασικά υλικά (SOFTSTARTER, πίνακας ειδικά καλώδια σύνδεσης αντλιών) και μικροϋλικά, καθώς και όλες οι απαραίτητες εργασίες κατονομαζόμενες ή μη (προμήθεια, εγκατάσταση εντός πίνακα, σύνδεση με ηλεκτρικό δίκτυο και τον πίνακα του αντλιοστασίου και τις αντλίες, ρύθμιση και προγραμματισμό σε συνεργασία με τους μηχανικούς της Υπηρεσίας) για την ολοκληρωμένη εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία του ομαλού εκκινητή.

Τιμή ανά τεμάχιο

(Ένα τεμάχιο)

###### Α Ν Α Λ Υ Σ Η   Τ Ι Μ Η Σ

| Υλικά : | Ομαλός εκκινητής (SOFTSTARTER) ισχύος 110kW T.Ε. 1Χ1.232.000 δρχ | 1.232.000 |
| --- | --- | --- |
|  | Διάφορα μικροϋλικά σύνδεσης (Καλώδια, κανάλια καλωδίων, μεταλλικοί πίνακες, κλπ) | 161.000 |
| Εργασία: | Μεταφορά, τοποθέτηση και σύνδεση της μονάδας με τους πίνακες και τον Η/Μ του αντλιοστασίου και με το ηλεκτρικό δίκτυο ως επίσης και προγραμματισμός της μονάδας από ειδικευμένο μηχανικό, ανοιγμένα σε εργατώρες. |  |
|  | Τεχν. (003) h 100,0 Χ 5200 | 520.000 |
|  | Βοηθ. (002) h 100,0 X 3900 | 390.000 |
|  | Εργ. (001) h 100,0 Χ 3500 | 350.000 |
| Άθροισμα : |  | 2.653.000 |

Τιμή εφαρμογής : Δυο εκατομμυρια εξακοσιες πενηντα τρις χιλιαδες(2.653.000)

Αρθρο 12 Α.T. 7 (ΣΧΕΤ. ΗΛΜ 60) ΚΩΔ. ΑΝΑΘ. ΗΛΜ 60

Για την προμήθεια, μεταφορά, εγκατάσταση, ρύθμιση και θέση σε λειτουργία ενός ομαλού εκκινητή (SOFTSTARTER) ισχύος 132kW σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές.

O ομαλός εκκινητής θα παραδίδεται εντός καταλλήλου ερμαρίου πλήρως συναρμολογημένος.

Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται όλα τα βασικά υλικά (SOFTSTARTER, πίνακας ειδικά καλώδια σύνδεσης αντλιών) και μικροϋλικά, καθώς και όλες οι απαραίτητες εργασίες κατονομαζόμενες ή μη (προμήθεια, εγκατάσταση εντός πίνακα, σύνδεση με ηλεκτρικό δίκτυο και τον πίνακα του αντλιοστασίου και τις αντλίες, ρύθμιση και προγραμματισμό σε συνεργασία με τους μηχανικούς της Υπηρεσίας) για την ολοκληρωμένη εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία του ομαλού εκκινητή.

Τιμή ανά τεμάχιο

(Ένα τεμάχιο)

###### Α Ν Α Λ Υ Σ Η   Τ Ι Μ Η Σ

| Υλικά : | Ομαλός εκκινητής (SOFTSTARTER) ισχύος 132kW T.Ε. 1Χ1.442.000δρχ | 1.442.000 |
| --- | --- | --- |
|  | Διάφορα μικροϋλικά σύνδεσης (Καλώδια, κανάλια καλωδίων, μεταλλικοί πίνακες, κλπ) | 182.000 |
| Εργασία: | Μεταφορά, τοποθέτηση και σύνδεση της μονάδας με τους πίνακες και τον Η/Μ του αντλιοστασίου και με το ηλεκτρικό δίκτυο ως επίσης και προγραμματισμός της μονάδας από ειδικευμένο μηχανικό, ανοιγμένα σε εργατώρες. |  |
|  | Τεχν. (003) h 100,0 Χ5200 | 520.000 |
|  | Βοηθ. (002) h 100,0 X 3900 | 390.000 |
|  | Εργ. (001) h 100,0 Χ 3500 | 350.000 |
| Άθροισμα : |  | 2.884.000 |

Τιμή εφαρμογής : Δυο εκατομμυρια οκτακοσιες ογδοντα τεσσερις χιλιαδες(2.884.000)

Αρθρο 14 Α.T. 8 (ΣΧΕΤ. ΗΛΜ 52) ΚΩΔ. ΑΝΑΘ. ΗΛΜ 52

Για την προμήθεια, μεταφορά, εγκατάσταση, ρύθμιση και λειτουργία ενός ηλεκτρικού πίνακα και πίνακα αυτοματισμού για το αντλιοστάσιο Α0. Ο πίνακας θα αποτελείται από τον απαραίτητο αριθμό ερμαρίων, επιδαπέδια, διαστάσεων εκάστου περίπου 2,00Χ0,80Χ0,50μ (ΥΧΠΧΒ), θα διαθέτει δε οπωσδήποτε και κλειδαριά ασφαλείας. Θα περιλαμβάνει δε όλα τα απαραίτητα βασικά υλικά, όπως αυτά αναφέρονται στην τεχνική περιγραφή (αυτόματους διακόπτες, διακόπτες ισχύος, ρελέ ισχύος, καλώδια, κλπ) και τα οποία θα είναι απολύτως σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές.

O πίνακας θα παραδίδεται συναρμολογημένος και έτοιμος προς εγκατάσταση και λειτουργία.

Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται όλες οι απαραίτητες εργασίες κατονομαζόμενες ή μη (προμήθεια, εγκατάσταση, σύνδεση με ηλεκτρικό δίκτυο και με τους ρυθμιστές στροφών και ομαλούς εκκινητές, καθώς και με την τοπική μονάδα RTU/PLC) και όλα τα απαραίτητα μικροϋλικά, για την εγκατάσταση και λειτουργία του πίνακα.

Τιμή ανά τεμάχιο

(Ένα τεμάχιο)

###### Α Ν Α Λ Υ Σ Η   Τ Ι Μ Η Σ

| Υλικά : | Ηλεκτρικός πίνακας αυτοματισμού αντλιοστασίου Α0 πλήρης συναρμολογημένος έτοιμος προς λειτουργία T.Ε. 1Χ15.937.600 δρχ | 15.937.600 |
| --- | --- | --- |
| Εργασία: | Μεταφορά, τοποθέτηση και σύνδεση του μονάδας με Η/Μ του αντλιοστασίου και με το ηλεκτρικό δίκτυο από ειδικευμένο μηχανικό, ανοιγμένα σε εργατώρες. |  |
|  | Τεχν. (003) h 100,0 Χ 5200 | 520.000 |
|  | Βοηθ. (002) h 120,0 X 3900 | 390.000 |
|  | Εργ. (001) h 80,0 Χ 3500 | 350.000 |
| Άθροισμα : |  | 17.197.600 |

Τιμή εφαρμογής : Δεκα επτα εκατομμυρια εκατον εννενηντα επτα χιλιαδες εξακοσιες δραχμες(17.197.600)

Αρθρο 15 Α.T. 9 (ΣΧΕΤ. ΗΛΜ 52) ΚΩΔ. ΑΝΑΘ. ΗΛΜ 52

Για την προμήθεια, μεταφορά, εγκατάσταση, ρύθμιση και λειτουργία ενός ηλεκτρικού πίνακα και πίνακα αυτοματισμού για το αντλιοστάσιο Α1-Α2. Ο πίνακας θα αποτελείται από τον απαραίτητο αριθμό ερμαρίων, επιδαπέδια, διαστάσεων εκάστου περίπου 2,00Χ0,80Χ0,50μ (ΥΧΠΧΒ), θα διαθέτει δε οπωσδήποτε και κλειδαριά ασφαλείας. Θα περιλαμβάνει δε όλα τα απαραίτητα βασικά υλικά, όπως αυτά αναφέρονται στην τεχνική περιγραφή (αυτόματους διακόπτες, διακόπτες ισχύος, ρελέ ισχύος, καλώδια, κλπ) και τα οποία θα είναι απολύτως σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές.

O πίνακας θα παραδίδεται συναρμολογημένος και έτοιμος προς εγκατάσταση και λειτουργία.

Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται όλες οι απαραίτητες εργασίες κατονομαζόμενες ή μη (προμήθεια, εγκατάσταση, σύνδεση με ηλεκτρικό δίκτυο και με τους ρυθμιστές στροφών και ομαλούς εκκινητές, καθώς και με την τοπική μονάδα RTU/PLC) και όλα τα απαραίτητα μικροϋλικά, για την εγκατάσταση και λειτουργία του πίνακα.

Τιμή ανά τεμάχιο

(Ένα τεμάχιο)

###### Α Ν Α Λ Υ Σ Η   Τ Ι Μ Η Σ

| Υλικά : | Ηλεκτρικός πίνακας αυτοματισμού αντλιοστασίου Α1-Α2 πλήρης συναρμολογημένος έτοιμος προς λειτουργία T.Ε. 1Χ14.432.600 δρχ | 14.432.600 |
| --- | --- | --- |
| Εργασία: | Μεταφορά, τοποθέτηση και σύνδεση του μονάδας με Η/Μ του αντλιοστασίου και με το ηλεκτρικό δίκτυο από ειδικευμένο μηχανικό, ανοιγμένα σε εργατώρες. |  |
|  | Τεχν. (003) h 100,0 Χ 5200 | 520.000 |
|  | Βοηθ. (002) h 120,0 X 3900 | 390.000 |
|  | Εργ. (001) h 80,0 Χ 3500 | 350.000 |
| Άθροισμα : |  | 15.692.600 |

Τιμή εφαρμογής : Δεκα πεντε εκατομμυρια εξακοσιες εννενηντα δυο χιλιαδες, εξακόσιες δρχ(15.692.600)

Αρθρο 16 Α.T. 10 (ΣΧΕΤ. ΗΛΜ 52) ΚΩΔ. ΑΝΑΘ. ΗΛΜ 52

Για την προμήθεια, μεταφορά, εγκατάσταση, ρύθμιση και λειτουργία ενός ηλεκτρικού πίνακα και πίνακα αυτοματισμού για το αντλιοστάσιο Α3-Α4. Ο πίνακας θα αποτελείται από τον απαραίτητο αριθμό ερμαρίων, επιδαπέδια, διαστάσεων εκάστου περίπου 2,00Χ0,80Χ0,50μ (ΥΧΠΧΒ), θα διαθέτει δε οπωσδήποτε και κλειδαριά ασφαλείας. Θα περιλαμβάνει δε όλα τα απαραίτητα βασικά υλικά, όπως αυτά αναφέρονται στην τεχνική περιγραφή (αυτόματους διακόπτες, διακόπτες ισχύος, ρελέ ισχύος, καλώδια, κλπ) και τα οποία θα είναι απολύτως σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές.

O πίνακας θα παραδίδεται συναρμολογημένος και έτοιμος προς εγκατάσταση και λειτουργία.

Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται όλες οι απαραίτητες εργασίες κατονομαζόμενες ή μη (προμήθεια, εγκατάσταση, σύνδεση με ηλεκτρικό δίκτυο και με τους ρυθμιστές στροφών και ομαλούς εκκινητές, καθώς και με την τοπική μονάδα RTU/PLC) και όλα τα απαραίτητα μικροϋλικά, για την εγκατάσταση και λειτουργία του πίνακα.

Τιμή ανά τεμάχιο

(Ένα τεμάχιο)

###### Α Ν Α Λ Υ Σ Η   Τ Ι Μ Η Σ

| Υλικά : | Ηλεκτρικός πίνακας αυτοματισμού αντλιοστασίου Α3-Α4 πλήρης συναρμολογημένος έτοιμος προς λειτουργία T.Ε. 1Χ27.756.000 δρχ | 27.756.000 |
| --- | --- | --- |
| Εργασία: | Μεταφορά, τοποθέτηση και σύνδεση του μονάδας με Η/Μ του αντλιοστασίου και με το ηλεκτρικό δίκτυο από ειδικευμένο μηχανικό, ανοιγμένα σε εργατώρες. |  |
|  | Τεχν. (003) h 150,0 Χ 5200 | 780.000 |
|  | Βοηθ. (002) h 200,0 X 3900 | 780.000 |
|  | Εργ. (001) h 120,0 Χ 3500 | 420.000 |
| Άθροισμα : |  | 29.736.000 |

Τιμή εφαρμογής : Εικοσι εννεα εκατομμυρια επτακοσιες τριαντα εξι χιλιαδες δρχ(29.736.000)

Αρθρο 17 Α.T. 11 (ΣΧΕΤ. ΗΛΜ 52) ΚΩΔ. ΑΝΑΘ. ΗΛΜ 52

Για την προμήθεια, μεταφορά, εγκατάσταση, ρύθμιση και λειτουργία ενός ηλεκτρικού πίνακα και πίνακα αυτοματισμού για το αντλιοστάσιο Α6-Α7. Ο πίνακας θα αποτελείται από τον απαραίτητο αριθμό ερμαρίων, επιδαπέδια, διαστάσεων εκάστου περίπου 2,00Χ0,80Χ0,50μ (ΥΧΠΧΒ), θα διαθέτει δε οπωσδήποτε και κλειδαριά ασφαλείας. Θα περιλαμβάνει δε όλα τα απαραίτητα βασικά υλικά, όπως αυτά αναφέρονται στην τεχνική περιγραφή (αυτόματους διακόπτες, διακόπτες ισχύος, ρελέ ισχύος, καλώδια, κλπ) και τα οποία θα είναι απολύτως σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές.

O πίνακας θα παραδίδεται συναρμολογημένος και έτοιμος προς εγκατάσταση και λειτουργία.

Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται όλες οι απαραίτητες εργασίες κατονομαζόμενες ή μη (προμήθεια, εγκατάσταση, σύνδεση με ηλεκτρικό δίκτυο και με τους ρυθμιστές στροφών και ομαλούς εκκινητές, καθώς και με την τοπική μονάδα RTU/PLC) και όλα τα απαραίτητα μικροϋλικά, για την εγκατάσταση και λειτουργία του πίνακα.

Τιμή ανά τεμάχιο

(Ένα τεμάχιο)

###### Α Ν Α Λ Υ Σ Η   Τ Ι Μ Η Σ

| Υλικά : | Ηλεκτρικός πίνακας αυτοματισμού αντλιοστασίου Α6-Α7 πλήρης συναρμολογημένος έτοιμος προς λειτουργία T.Ε. 1Χ15.439.600δρχ | 15.439.600 |
| --- | --- | --- |
| Εργασία: | Μεταφορά, τοποθέτηση και σύνδεση του μονάδας με Η/Μ του αντλιοστασίου και με το ηλεκτρικό δίκτυο από ειδικευμένο μηχανικό, ανοιγμένα σε εργατώρες. |  |
|  | Τεχν. (003) h 100,0 Χ 5200 | 520.000 |
|  | Βοηθ. (002) h 120,0 X 3900 | 468.000 |
|  | Εργ. (001) h 80,0 Χ 3500 | 280.000 |
| Άθροισμα : |  | 16.707.600 |

Τιμή εφαρμογής : Δεκα εξι χιλιαδες επτακοσιες επτα χιλιαδες εξακοσιες δρχ(16.707.606)

Αρθρο 1 Α.T. 12 (ΗΛΜ 87) ΚΩΔ. ΑΝΑΘ. ΗΛΜ 87

Για την προμήθεια, μεταφορά, εγκατάσταση, ρύθμιση και λειτουργία ενός ηλεκτρομαγνητικού παροχομέτρου, διαμέτρου DN1000, τo οποίo θα είναι απολύτως σύμφωνo με τις τεχνικές προδιαγραφές.

Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται η αποξήλωση του υφισταμένου μετρητή, όλες οι απαραίτητες μηχανουργικές εργασίες για την μετατροπή του αγωγού η εγκατάσταση του νέου παροχομέτρου καθώς και όλες απαραίτητες κατονομαζόμενες ή μη εργασίες και όλα τα απαραίτητα μικροϋλικά, για την πλήρη εγκατάσταση, σύνδεση με τους πίνακες και θέση σε λειτουργία του ηλεκτρομαγνητικού παροχομέτρου.

Τιμή ανά τεμάχιο

(Ένα τεμάχιο)

###### Α Ν Α Λ Υ Σ Η   Τ Ι Μ Η Σ

| Υλικά : | Ηλεκτρομαγνητικό παροχόμετρο DN1000 T.Ε. 1Χ9.628.200 δρχ | 9.628.200 |
| --- | --- | --- |
|  | Διάφορα μικροϋλικά σύνδεσης (Φλάντζες, κοχλίες, περικόχλια, ελαστικές φλάντζες, κλπ) | 500.500 |
| Εργασία: | Μεταφορά, τοποθέτηση και σύνδεση του ηλεκτρομαγνητικού παροχόμετρο με Η/Μ του αντλιοστασίου και με το ηλεκτρικό δίκτυο από ειδικευμένο μηχανικό, ανοιγμένα σε εργατώρες. |  |
|  | Τεχν. (003) h 80,0 Χ 5200 | 416.000 |
|  | Βοηθ. (002) h 100,0 X 3900 | 390.000 |
|  | Εργ. (001) h 100,0 Χ 3500 | 350.000 |
| Άθροισμα : |  | 11.284.700 |

Τιμή εφαρμογής : Εντεκα εκατομμυρια διακόσιες ογδόντα τέσσερις χιλιαδες, επτακόσιες δρχ(11.284.700)

Αρθρο 2 Α.T. 13 (ΣΧΕΤ. ΗΛΜ 87) ΚΩΔ. ΑΝΑΘ. ΗΛΜ 87

Για την προμήθεια, μεταφορά, εγκατάσταση, ρύθμιση και λειτουργία ενός ηλεκτρομαγνητικού παροχομέτρου, διαμέτρου DN700, τo οποίo θα είναι απολύτως σύμφωνo με τις τεχνικές προδιαγραφές.

Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται η αποξήλωση του υφισταμένου μετρητή, όλες οι απαραίτητες μηχανουργικές εργασίες για την μετατροπή του αγωγού η εγκατάσταση του νέου παροχομέτρου καθώς και όλες απαραίτητες κατονομαζόμενες ή μη εργασίες και όλα τα απαραίτητα μικροϋλικά, για την πλήρη εγκατάσταση, σύνδεση με τους πίνακες και θέση σε λειτουργία του ηλεκτρομαγνητικού παροχομέτρου.

Τιμή ανά τεμάχιο

(Ένα τεμάχιο)

###### Α Ν Α Λ Υ Σ Η   Τ Ι Μ Η Σ

| Υλικά : | Ηλεκτρομαγνητικό παροχόμετρο DN700 T.Ε. 1Χ5.509.900 δρχ | 5.509.900 |
| --- | --- | --- |
|  | Διάφορα μικροϋλικά σύνδεσης (Φλάντζες, κοχλίες, περικόχλια, ελαστικές φλάντζες, κλπ) | 294.000 |
| Εργασία: | Μεταφορά, τοποθέτηση και σύνδεση του ηλεκτρομαγνητικού παροχόμετρο με Η/Μ του αντλιοστασίου και με το ηλεκτρικό δίκτυο από ειδικευμένο μηχανικό, ανοιγμένα σε εργατώρες. |  |
|  | Τεχν. (003) h 80,0 Χ 5200 | 416.000 |
|  | Βοηθ. (002) h 90,0 X 3900 | 351.000 |
|  | Εργ. (001) h 100,0 Χ3500 | 350.000 |
| Άθροισμα : |  | 6.920.900 |

Τιμή εφαρμογής : Εξι εκατομμυρια ενιακοσιες είκοσι χιλιαδες εννεακόσιες δρχ(6.920.900)

Αρθρο 3 Α.T. 14 (ΣΧΕΤ. ΗΛΜ 87) ΚΩΔ. ΑΝΑΘ. ΗΛΜ 87

Για την προμήθεια, μεταφορά, εγκατάσταση, ρύθμιση και λειτουργία ενός ηλεκτρομαγνητικού παροχομέτρου, διαμέτρου DN500, τo οποίo θα είναι απολύτως σύμφωνo με τις τεχνικές προδιαγραφές.

Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται η αποξήλωση του υφισταμένου μετρητή, όλες οι απαραίτητες μηχανουργικές εργασίες για την μετατροπή του αγωγού η εγκατάσταση του νέου παροχομέτρου καθώς και όλες απαραίτητες κατονομαζόμενες ή μη εργασίες και όλα τα απαραίτητα μικροϋλικά, για την πλήρη εγκατάσταση, σύνδεση με τους πίνακες και θέση σε λειτουργία του ηλεκτρομαγνητικού παροχομέτρου.

Τιμή ανά τεμάχιο

(Ένα τεμάχιο)

###### Α Ν Α Λ Υ Σ Η   Τ Ι Μ Η Σ

| Υλικά : | Ηλεκτρομαγνητικό παροχόμετρο DN500 T.Ε. 1Χ3.619.900 δρχ | 3.619.900 |
| --- | --- | --- |
|  | Διάφορα μικροϋλικά σύνδεσης (Φλάντζες, κοχλίες, περικόχλια, ελαστικές φλάντζες, κλπ) | 199.500 |
| Εργασία: | Μεταφορά, τοποθέτηση και σύνδεση του ηλεκτρομαγνητικού παροχόμετρο με Η/Μ του αντλιοστασίου και με το ηλεκτρικό δίκτυο από ειδικευμένο μηχανικό, ανοιγμένα σε εργατώρες. |  |
|  | Τεχν. (003) h 80,0 Χ 5200 | 416.000 |
|  | Βοηθ. (002) h 90,0 X 3900 | 351.000 |
|  | Εργ. (001) h 100,0 Χ 3500 | 350.000 |
| Άθροισμα : |  | 4.936.400 |

Τιμή εφαρμογής : Τεσσερα εκατομμυρια ενιακοσιες τριαντα εξι χιλιαδες τετρακοσιες δρχ(4.936.400)

Αρθρο 5Α.T. 15 (ΣΧΕΤ. ΗΛΜ 87) ΚΩΔ. ΑΝΑΘ. ΗΛΜ 87

Για την προμήθεια, μεταφορά, εγκατάσταση, ρύθμιση και λειτουργία ενός ηλεκτρομαγνητικού παροχομέτρου, διαμέτρου DN600, τo οποίo θα είναι απολύτως σύμφωνo με τις τεχνικές προδιαγραφές.

Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται η αποξήλωση του υφισταμένου μετρητή, όλες οι απαραίτητες μηχανουργικές εργασίες για την μετατροπή του αγωγού η εγκατάσταση του νέου παροχομέτρου καθώς και όλες απαραίτητες κατονομαζόμενες ή μη εργασίες και όλα τα απαραίτητα μικροϋλικά, για την πλήρη εγκατάσταση, σύνδεση με τους πίνακες και θέση σε λειτουργία του ηλεκτρομαγνητικού παροχομέτρου.

Τιμή ανά τεμάχιο

(Ένα τεμάχιο)

###### Α Ν Α Λ Υ Σ Η   Τ Ι Μ Η Σ

| Υλικά : | Ηλεκτρομαγνητικό παροχόμετρο DN600 T.Ε. 1Χ4.567.700 δρχ | 4.567.700 |
| --- | --- | --- |
|  | Διάφορα μικροϋλικά σύνδεσης (Φλάντζες, κοχλίες, περικόχλια, ελαστικές φλάντζες, κλπ) | 245.000 |
| Εργασία: | Μεταφορά, τοποθέτηση και σύνδεση του ηλεκτρομαγνητικού παροχόμετρο με Η/Μ του αντλιοστασίου και με το ηλεκτρικό δίκτυο από ειδικευμένο μηχανικό, ανοιγμένα σε εργατώρες. |  |
|  | Τεχν. (003) h 70,0 Χ 5200 | 364.000 |
|  | Βοηθ. (002) h 80,0 X 3900 | 312.000 |
|  | Εργ. (001) h 90,0 Χ 3500 | 315.000 |
| Άθροισμα : |  | 5.803.700 |

Τιμή εφαρμογής : Πεντε εκατομμυρια οκτακοσιες τρις χιλιαδες επτακοσιες δρχ(5.803.700)

Αρθρο 4 Α.T. 16 (ΣΧΕΤ. ΗΛΜ 87) ΚΩΔ. ΑΝΑΘ. ΗΛΜ 87

Για την προμήθεια, μεταφορά, εγκατάσταση, ρύθμιση και λειτουργία ενός ηλεκτρομαγνητικού παροχομέτρου, διαμέτρου DN800, τo οποίo θα είναι απολύτως σύμφωνo με τις τεχνικές προδιαγραφές.

Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται η αποξήλωση του υφισταμένου μετρητή, όλες οι απαραίτητες μηχανουργικές εργασίες για την μετατροπή του αγωγού η εγκατάσταση του νέου παροχομέτρου καθώς και όλες απαραίτητες κατονομαζόμενες ή μη εργασίες και όλα τα απαραίτητα μικροϋλικά, για την πλήρη εγκατάσταση, σύνδεση με τους πίνακες και θέση σε λειτουργία του ηλεκτρομαγνητικού παροχομέτρου.

Τιμή ανά τεμάχιο

(Ένα τεμάχιο)

###### Α Ν Α Λ Υ Σ Η   Τ Ι Μ Η Σ

| Υλικά : | Ηλεκτρομαγνητικό παροχόμετρο DN800 T.Ε. 1Χ7.259.900 δρχ | 7.259.900 |
| --- | --- | --- |
|  | Διάφορα μικροϋλικά σύνδεσης (Φλάντζες, κοχλίες, περικόχλια, ελαστικές φλάντζες, κλπ) | 381.500 |
| Εργασία: | Μεταφορά, τοποθέτηση και σύνδεση του ηλεκτρομαγνητικού παροχόμετρο με Η/Μ του αντλιοστασίου και με το ηλεκτρικό δίκτυο από ειδικευμένο μηχανικό, ανοιγμένα σε εργατώρες. |  |
|  | Τεχν. (003) h 80,0 Χ 5200 | 416.000 |
|  | Βοηθ. (002) h 90,0 X 3900 | 351.000 |
|  | Εργ. (001) h 100,0 Χ 3500 | 350.000 |
| Άθροισμα : |  | 8.758.400 |

Τιμή εφαρμογής : Οκτο εκατομμυρια επτακοσιες πενηντα οκτω χιλιαδες τετρακοσιες δρχ(8.758.400)

Αρθρο 18 Α.T. 17 (ΣΧΕΤ. ΗΛΜ 87) ΚΩΔ. ΑΝΑΘ. ΗΛΜ 87

Για την προμήθεια, μεταφορά, εγκατάσταση, ρύθμιση και λειτουργία ενός ηλεκτρομαγνητικού παροχομέτρου, διαμέτρου DN400, τo οποίo θα είναι απολύτως σύμφωνo με τις τεχνικές προδιαγραφές.

Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται η αποξήλωση του υφισταμένου μετρητή, όλες οι απαραίτητες μηχανουργικές εργασίες για την μετατροπή του αγωγού η εγκατάσταση του νέου παροχομέτρου καθώς και όλες απαραίτητες κατονομαζόμενες ή μη εργασίες και όλα τα απαραίτητα μικροϋλικά, για την πλήρη εγκατάσταση, σύνδεση με τους πίνακες και θέση σε λειτουργία του ηλεκτρομαγνητικού παροχομέτρου.

Τιμή ανά τεμάχιο

(Ένα τεμάχιο)

###### Α Ν Α Λ Υ Σ Η   Τ Ι Μ Η Σ

| Υλικά : | Ηλεκτρομαγνητικό παροχόμετρο DN400 T.Ε. 1Χ1.709.400 δρχ | 1.709.400 |
| --- | --- | --- |
|  | Διάφορα μικροϋλικά σύνδεσης (Φλάντζες, κοχλίες, περικόχλια, ελαστικές φλάντζες, κλπ) | 199.500 |
| Εργασία: | Μεταφορά, τοποθέτηση και σύνδεση του ηλεκτρομαγνητικού παροχόμετρο με Η/Μ του αντλιοστασίου και με το ηλεκτρικό δίκτυο από ειδικευμένο μηχανικό, ανοιγμένα σε εργατώρες. |  |
|  | Τεχν. (003) h 70,0 Χ 5200 | 364.000 |
|  | Βοηθ. (002) h 70,0 X 3900 | 273.000 |
|  | Εργ. (001) h 90,0 Χ 3500 | 315.000 |
| Άθροισμα : |  | 2.860.900 |

Τιμή εφαρμογής : Δυο εκατομμυρια οκτακοσιες εξηντα χιλιαδες εννιακοσιες δρχ(2.860.900)

Αρθρο 18 Α.T. 18 (ΣΧΕΤ. ΗΛΜ 60) ΚΩΔ. ΑΝΑΘ. ΗΛΜ 60

Για την προμήθεια, μεταφορά, εγκατάσταση, ρύθμιση και λειτουργία ενός αναλογικού αισθητηρίου στάθμης, απολύτως σύμφωνo με τις τεχνικές προδιαγραφές.

Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται όλες οι απαραίτητες εργασίες κατονομαζόμενες ή μη και όλα τα απαραίτητα μικροϋλικά, για την πλήρη εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία του αναλογικού αισθητηρίου στάθμης.

Τιμή ανά τεμάχιο

(Ένα τεμάχιο)

###### Α Ν Α Λ Υ Σ Η   Τ Ι Μ Η Σ

| Υλικά : | Αναλογικό αισθητήριο στάθμης T.Ε. 1Χ340.760 δρχ | 340.760 |
| --- | --- | --- |
|  | Διάφορα μικροϋλικά σύνδεσης (Φλάντζες, κοχλίες, περικόχλια, ελαστικές φλάντζες, καλώδια, κλπ) | 63.000 |
| Εργασία: | Μεταφορά, τοποθέτηση και σύνδεση του αναλογικού αισθητηρίου στάθμης με Η/Μ του αντλιοστασίου και με το ηλεκτρικό πίνακα από ειδικευμένο μηχανικό, ανοιγμένα σε εργατώρες. |  |
|  | Τεχν. (003) h 8,0 Χ 5200 | 41.600 |
|  | Βοηθ. (002) h 8,0 X 3900 | 31.200 |
|  | Εργ. (001) h 8,0 Χ 3500 | 28.000 |
| Άθροισμα : |  | 504.560 |

Τιμή εφαρμογής : Πεντακοσιες τεσσερις χιλιαδες πεντακοσιες εξηντα δρχ(504.560)

Αρθρο 19 Α.T. 19 (ΣΧΕΤ. ΗΛΜ 60) ΚΩΔ. ΑΝΑΘ. ΗΛΜ 60

Για την προμήθεια, μεταφορά, εγκατάσταση, ρύθμιση και λειτουργία ενός αναλογικού αισθητηρίου πίεσης, απολύτως σύμφωνo με τις τεχνικές προδιαγραφές.

Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται όλες οι απαραίτητες εργασίες κατονομαζόμενες ή μη και όλα τα απαραίτητα μικροϋλικά, για την πλήρη εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία του αναλογικού αισθητηρίου πίεσης.

Τιμή ανά τεμάχιο

(Ένα τεμάχιο)

###### Α Ν Α Λ Υ Σ Η   Τ Ι Μ Η Σ

| Υλικά : | Αναλογικό αισθητήριο πίεσης T.Ε. 1Χ88.760 δρχ | 88.760 |
| --- | --- | --- |
|  | Διάφορα μικροϋλικά σύνδεσης (Φλάντζες, κοχλίες, περικόχλια, ελαστικές φλάντζες, καλώδια, κλπ) | 21.000 |
| Εργασία: | Μεταφορά, τοποθέτηση και σύνδεση του αναλογικού αισθητηρίου πίεσης με Η/Μ του αντλιοστασίου και με το ηλεκτρικό πίνακα από ειδικευμένο μηχανικό, ανοιγμένα σε εργατώρες. |  |
|  | Τεχν. (003) h 8,0 Χ 5200 | 41.600 |
|  | Βοηθ. (002) h 8,0 X 3900 | 31.200 |
|  | Εργ. (001) h 8,0 Χ 3500 | 28.000 |
| Άθροισμα : |  | 210.560 |

Τιμή εφαρμογής : Διακόσιες δεκα χιλιαδες πεντακοσιες εξηντα δρχ(210.560)

Αρθρο 20 Α.T. 20 (ΣΧΕΤ. ΗΛΜ 51) ΚΩΔ. ΑΝΑΘ. ΗΛΜ 51

Για την προμήθεια, μεταφορά, εγκατάσταση, ρύθμιση και λειτουργία ενός ηλεκτρικού διακόπτη στάθμης, απολύτως σύμφωνo με τις τεχνικές προδιαγραφές.

Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται όλες οι απαραίτητες εργασίες κατονομαζόμενες ή μη και όλα τα απαραίτητα μικροϋλικά, για την πλήρη εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία του ηλεκτρικού διακόπτη στάθμης.

Τιμή ανά τεμάχιο

(Ένα τεμάχιο)

###### Α Ν Α Λ Υ Σ Η   Τ Ι Μ Η Σ

| Υλικά : | Ηλεκτρικός διακόπτης στάθμης T.Ε. 1Χ11.870 δρχ | 11.870 |
| --- | --- | --- |
|  | Διάφορα μικροϋλικά σύνδεσης (Καλώδια, στεγανοποιητικά, κλπ) | 7.000 |
| Εργασία: | Μεταφορά, τοποθέτηση και σύνδεση του αναλογικού αισθητηρίου στάθμης με Η/Μ του αντλιοστασίου και με το ηλεκτρικό πίνακα από ειδικευμένο μηχανικό, ανοιγμένα σε εργατώρες. |  |
|  | Τεχν. (003) h 6,0 Χ 5200 | 31.200 |
|  | Βοηθ. (002) h 1,0 X 3900 | 3.900 |
|  | Εργ. (001) h 2,0 Χ 3500 | 7.000 |
| Άθροισμα : |  | 60.970 |

Τιμή εφαρμογής : Εξηντα χιλιαδες εννιακοσιες εβδομηντα δρχ(60.970)

Αρθρο 21 Α.T. 21 (ΣΧΕΤ. ΗΛΜ 51) ΚΩΔ. ΑΝΑΘ. ΗΛΜ 51

Για την προμήθεια, μεταφορά, εγκατάσταση, ρύθμιση και λειτουργία ενός ηλεκτρικού ψηφιακού διακόπτη πίεσης (πιεζοστάτη) με οθόνη και ρύθμιση διαφορικού.

Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται όλες οι απαραίτητες εργασίες κατονομαζόμενες ή μη και όλα τα απαραίτητα μικροϋλικά, για την πλήρη εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία του ηλεκτρικού ψηφιακού διακόπτη πίεσης.

Τιμή ανά τεμάχιο

(Ένα τεμάχιο)

###### Α Ν Α Λ Υ Σ Η   Τ Ι Μ Η Σ

| Υλικά : | Ηλεκτρικός διακόπτης πίεσης T.Ε. 1Χ53.858 δρχ | 53.858 |
| --- | --- | --- |
|  | Διάφορα μικροϋλικά σύνδεσης (Καλώδια, στεγανοποιητικά, κλπ) | 17.500 |
| Εργασία: | Μεταφορά, τοποθέτηση και σύνδεση του αναλογικού αισθητηρίου στάθμης με Η/Μ του αντλιοστασίου και με το ηλεκτρικό πίνακα από ειδικευμένο μηχανικό, ανοιγμένα σε εργατώρες. |  |
|  | Τεχν. (003) h 6,0 Χ 5200 | 31.200 |
|  | Βοηθ. (002) h 1,0 X 3900 | 3.900 |
|  | Εργ. (001) h 2,0 Χ 3500 | 7.000 |
| Άθροισμα : |  | 113.458 |

Τιμή εφαρμογής : Εκατόν δεκα τρις χιλιαδες τετρακόσιες πενήντα οκτώ δρχ(113.458)

Αρθρο 22 Α.Τ.22 (ΣΧΕΤ ΗΛΜ 61) ΚΩΔ. ΑΝΑΘ. ΗΛΜ 61

Για την προμήθεια ενός φορητού προσωπικού υπολογιστή απολύτως σύμφωνο με τις τεχνικές προδιαγραφές.

Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται όλα τα απαραίτητα παρελκόμενα (καλώδια σύνδεσης με 220V, καλώδια σύνδεσης με τοπικές μονάδες RTU/PLC, κλπ) καθώς και είκοσι τεμάχια δισκέτες 3,5” 1.44 Mb. Επίσης στην τιμή περιλαμβάνεται και η ρύθμιση και προγραμματισμός καθώς και η εγκατάσταση του απαραίτητου software για την λειτουργία του κατά την διάρκεια της σύνδεσής του με τις μονάδες του συστήματος

Τιμή ανά τεμάχιο

(Ένα τεμάχιο)

###### Α Ν Α Λ Υ Σ Η   Τ Ι Μ Η Σ

| Υλικά : | Φορητός προσωπικός υπολογιστής T.Ε. 1Χ1.050.000 δρχ | 1.050.000 |
| --- | --- | --- |
| Άθροισμα : |  | 1.050.000 |

Τιμή εφαρμογής : Ένα εκατομμύριο πενηντα χιλιαδες δρχ(1.050.000)

Αρθρο23 Α.T. 23 (ΣΧΕΤ. ΗΛΜ 60) ΚΩΔ. ΑΝΑΘ. ΗΛΜ 60

Για την προμήθεια, μεταφορά, εγκατάσταση, ρύθμιση και λειτουργία της κεντρικής ηλεκτρονικής μονάδας ελέγχου η οποία θα εγκατασταθεί στα γραφεία της Υπηρεσίας για τον έλεγχο και την διαχείριση σημάτων και εντολών, μέσω προγράμματος σε συνεργασία με τις τοπικές μονάδες ελέγχου, με τις οποίες θα επικοινωνεί ασύρματα, απόλυτα σύμφωνη με τις τεχνικές προδιαγραφές.

Η πλήρης μονάδα θα περιλαμβάνει οπωσδήποτε και τα παρακάτω

Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται όλες οι απαραίτητες εργασίες κατονομαζόμενες ή μη και όλα τα απαραίτητα μικροϋλικά, για την εγκατάσταση, τον προγραμματισμό και λειτουργία της μονάδος, καθώς και η απαραίτητη εκπαίδευση προσωπικού (2 άτομα επί 4 ημέρες) στον χειρισμό της μονάδας.

Τιμή ανά τεμάχιο

(Ένα τεμάχιο)

###### Α Ν Α Λ Υ Σ Η   Τ Ι Μ Η Σ

| Υλικά : | Κεντρική Μονάδα Ελέγχου μαζί με το software T.Ε. 1Χ16.742.000 δρχ | 16.742.000 |
| --- | --- | --- |
|  | Διάφορα μικροϋλικά σύνδεσης (Καλώδια, κανάλια καλωδίων, κεραίες, μεταλλικοί πίνακες, κλπ) | 1.820.000 |
| Εργασία: | Μεταφορά, τοποθέτηση και σύνδεση της μονάδας με τους πίνακες και το PC ως επίσης και προγραμματισμός της μονάδας από ειδικευμένο μηχανικό, ανοιγμένα σε εργατώρες. |  |
|  | Τεχν. (003) h 500,0 Χ 5200 | 2.600.000 |
|  | Βοηθ. (002) h 400,0 X 3900 | 1.560.000 |
|  | Εργ. (001) h 200,0 Χ 3500 | 700.000 |
| Άθροισμα : |  | 23.422.000 |

Τιμή εφαρμογής : Εικοσι τρια εκατομμυρια τετρακοσιες εικοσι δυο χιλιαδες δρχ(23.422.000)

Αρθρο 24 Α.T. 24 (ΣΧΕΤ. ΗΛΜ 61) ΚΩΔ. ΑΝΑΘ. ΗΛΜ 61

Για την προμήθεια ενός προσωπικού υπολογιστή, ο οποίος θα εγκατασταθεί στα γραφεία της Υπηρεσίας και θα επικοινωνεί με την κεντρική μονάδα, απολύτως σύμφωνο με τις τεχνικές προδιαγραφές.

Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται όλα τα απαραίτητα παρελκόμενα (εκτυπωτής, dial-upModem, μονάδα αδιάλειπτης λειτουργίας, κλπ). Επίσης στην τιμή συμπεριλαμβάνονται η εγκατάσταση του softwareSCADA καθώς και όλες οι εργασίες προγραμματισμού αυτού για να λειτουργεί σύμφωνα με τις ανάγκες της Υπηρεσίας.

Τιμή ανά τεμάχιο

(Ένα τεμάχιο)

###### Α Ν Α Λ Υ Σ Η   Τ Ι Μ Η Σ

| Υλικά : | Προσωπικός υπολογιστής πλήρης T.Ε. 1Χ4.900.000 δρχ | 4.900.000 |
| --- | --- | --- |
| Άθροισμα : |  | 4.900.000 |

Τιμή εφαρμογής : Τεσσερα εκατομμυρια εννιακοσιες δρχ(4.900.000)

### Αρθρο 7 Α.T. 25 ( ΣΧΕΤ. ΗΛΜ. 87) ΚΩΔ. ΑΝΑΘ. ΗΛΜ 87.

Για την προμήθεια, μεταφορά, εγκατάσταση, ρύθμιση και λειτουργία μίας κεφαλής υδροληψίας D 100 τα οποία θα είναι απολύτως σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές.

Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται η αποξήλωση των υφισταμένων κεφαλών και όλες οι απαραίτητες μηχανουργικές εργασίες και όλα τα απαραίτητα μικροϋλικά, για πλήρη εγκατάσταση.

Τιμή ανά τεμάχιο

(Ένα τεμάχιο)

###### Α Ν Α Λ Υ Σ Η   Τ Ι Μ Η Σ

### Υλικά: Κεφαλή μιάς εξόδου D 100

1 Χ 36.426                                                       36.426

### Εργασ’ία: Μεταφορά, τοποθέτηση και σύνδεσή τους στην

Υπάρχουσα υδροληψία ανοιγμένο σε εργατοώρες.

Τεχν. (003)h 1.0 Χ 5200                                     5200                             Εργάτ. (001) h 2,0 Χ 3500                                 7.000

### Άθροισμα:

Τιμή εφαρμογής: Σαράντα οκτώ χιλιάδες, εξακόσιες είκοσι έξ δραχμές (48.626).

### Αρθρο 26 Α.T. 26 ( ΣΧΕΤ. ΗΛΜ. 60) ΚΩΔ. ΑΝΑΘ. ΗΛΜ 60.

Για την προμήθεια, μεταφορά, εγκατάσταση καλωδίου μεταφοράς πληροφορίας των αναλογικών αισθητηρίων από τις δεξαμενές νερού στα αντλιοστάσια, το οποίο θα είναι απολύτως σύμφωνο με τις τεχνικές προδιαγραφές.

Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται η αποξήλωση του υφισταμένου και τοποθέτηση του νέου Ν.Υ.Υ. 4 Χ 1,5 mm2 μέσα σε πλαστική σωλήνα Φ.16 mm2 καθώς και όλα τα απαραίτητα μικροϋλικά για την πλήρη εγκατάσταση και σύνδεση.

Τιμή ανά τεμάχιο

(Ένα τεμάχιο)

###### Α Ν Α Λ Υ Σ Η   Τ Ι Μ Η Σ

Υλικά: Καλώδιο ΝΥΥ 4 Χ 1,5 mm2 και σωλήνας Φ.16 mm2 με τοποθέτηση.

1 Χ 1.000                                                                   1.000

Διάφορα μικροϋλικά σύνδεσης: (μούφες σύνδεσης σωλήνα κλπ)

0,1 Χ 1.000                                                                   100

### Άθροισμα:

Τιμή εφαρμογής: Χίλιες εκατό δραχμές (1.100).

### Αρθρο 27 Α.T. 27 ( ΣΧΕΤ. ΗΛΜ. 60) ΚΩΔ. ΑΝΑΘ. ΗΛΜ 60.

### Για την προμήθεια, μεταφορά, εγκατάσταση Μ/Τ υποβιβασμού τάσης 20 KV/410 V σε κενό φορτίο και ισχύ 1.000 KVA το οποίο θα είναι απολύτως σύμφωνο με τις τεχνικές προδιαγραφές.

Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται η αποξήλωση του υφιστάμενου Μ/Τ με όλες τις απαραίτητες ηλεκτρολογικές εργασίες και όλες τις απαραίτητες κατονομαζόμενες ή μη εργασίες και όλα τα απαραίτητα μικροϋλικά, για την πλήρη εγκατάσταση σύνδεσης με τους πίνακες Υ.Τ. – Χ.Τ.

Τιμή ανά τεμάχιο

(Ένα τεμάχιο)

###### Α Ν Α Λ Υ Σ Η   Τ Ι Μ Η Σ

### Υλικά: Μ/Τ 1.000 KVA υποβιβασμού τάσης.

20 KV/410 V

1 X 4.473.120                                     4.473.120

### Εργασία: Μεταφορά, τοποθέτηση και σύνδεση Μ/Τ με

το ηλεκτρικό δίκτυο από ειδικευμένο μηχα-

νικό ανοιγμένα σε εργαοώρες.

Τεχν. (003) h 6 Χ 5200                                    31.200

Βοηθ. (002) h 6 Χ 3900                                     23.400

Εργάτ. (001) h 10 Χ 3500                                 35.000

### Άθροισμα:

Τιμή εφαρμογής: Τέσσερα εκατομμύρια, πεντακόσιες εξήντα δύο χιλιάδες, επτακόσιες είκοσι δρχ (4.562.700).

### Αρθρο 28 Α.T. 28 ( ΣΧΕΤ. ΗΛΜ. 60) ΚΩΔ. ΑΝΑΘ. ΗΛΜ 60.

### Αντικεραυνική προστασία μη ραδιενεργού ιονισμού για την προστασία των αντλιοστασίων, το οποίο θα είναι απολύτως σύμφωνο με τις τεχνικές προδιαγραφές.

Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται η τοποθέτηση της κεφαλής ιονισμού με όλες τις απαραίτητες καλωδιώσεις και μικροϋλικά για την πλήρη εγκατάσταση και όλες οι απαραίτητες κατονομαζόμενες ή μη εργασίες και θέση σε λειτουργία.

Τιμή ανά τεμάχιο

(Ένα τεμάχιο)

###### Α Ν Α Λ Υ Σ Η   Τ Ι Μ Η Σ

Υλικά: Κεφαλή ιονισμού με αγωγούς καθόδου και στηρίγμα-

τα.

1 Χ 746.200                                                             746.200

Διάφορα μικροϋλικά σύνδεσης (ηλεκτρόδια γείωσης κλπ)

75.000

Εργασία: Μεταφορά, τοποθέτηση και σύνδεση αντικεραυ-

νικής προστασίας και θέση σε λειτουργία από

ειδικευμένο μηχανικό, ανοιγμένα σε εργατοώ-

ρες.

Τεχν: (003) h 1 Χ 5200                                     5200

Βοηθ.: (002) h 1 Χ 3900                                     3900

Εργάτ(003) h 1 X 3500                                       3500

### Άθροισμα:

Τιμή εφαρμογής: Οκτακόσιες τριάντα τρεις χιλιάδες, οκτακόσιες είκοσι δραχμές (833.820).

### Αρθρο 29 Α.T. 29 ( ΣΧΕΤ. ΗΛΜ. 60) ΚΩΔ. ΑΝΑΘ. ΗΛΜ 60.

Για την προμήθεια, μεταφορά, εγκατάσταση και ρύθμιση διακόπτη ισχύος υψηλής τάσης (πτωχού ελαίου) σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές.

Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται όλα τα βασικά υλικά (διακόπτης – άση διακόπτη) και μικροϋλικά καθώς και όλες οι απαραίτητες εργασίες κατονομαζόμενες ή μη και προσαρμογή και σύνδεση στους υπάρχοντες πίνακες και θέση σε λειτουργία.

Τιμή ανά τεμάχιο

(Ένα τεμάχιο)

###### Α Ν Α Λ Υ Σ Η   Τ Ι Μ Η Σ

Υλικά: Διακόπτης πτωχού ελαίου Υ.Τ. με μικροϋλικά (κα-

(λώδια, βίδες, στεγανά κλπ)

1 Χ 2.494.290                                                        2.494.290

Εργασία: Μεταφορά, τοποθέτηση και σύνδεση διακό-

πτη στην υπάρχουσα εγκατάσταση από ει-

δικευμένο μηχανικό, ανοιγμένα σε εργατοώ-

ρες.

Τεχν: (003) h 1 Χ 5200                                      5.200

Βοηθ.: (002) h 1 Χ 3900                                     3.900

Εργάτ(003) h 4 X 3500                                       14.000

### Άθροισμα:

Τιμή εφαρμογής: Δύο εκατομμύρια, πεντακόσιες δέκα επτά χιλιάδες, τριακόσιες ενενήντα δρχ (2.517.390).

### Αρθρο 30 Α.T. 30 ( ΣΧΕΤ. ΗΛΜ. 60) ΚΩΔ. ΑΝΑΘ. ΗΛΜ 60.

Για την προμήθεια, μεταφορά, εγκατάσταση κατακόρυφων κινητήρων κοίλου άξονα.

Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται η αποξήλωση του υφιστάμενου κινητήρα και όλες οι απαραίτητες μηχανουργικές εργασίες για την μετατροπή ώστε να δεχθεί τον νέο κινητήρα και όλα τα απαραίτητα μικροϋλικά για την πλήρη εγκατάσταση και σύνδεση του κινητήρα ηλεκτρικά με τους πίνακες.

Τιμή ανά τεμάχιο

(Ένα τεμάχιο)

1 Χ 6.499.999                                                              6.499.999

### Άθροισμα:

Τιμή εφαρμογής: Εξ εκατομμύρια, τετρακόσιες ενενήντα εννέα χιλιάδες, εννεακόσιες ενενήντα εννέα δρχ. (6.499.999).

### Αρθρο 31 Α.T. 31 ( ΣΧΕΤ. ΗΛΜ. 60) ΚΩΔ. ΑΝΑΘ. ΗΛΜ 60.

Για την προμήθεια, μεταφορά, εγκατάσταση όλου του ηλεκτρολογικού-μηχανολογικού εξοπλισμού του οικίσκου εμβαδού εκατό τετρ. Μέτρων, το οποίο θα είναι απολύτως σύμφωνο με τις τεχνικές προδιαγραφές.

Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται όλα τα απαραίτητα υλικά για εγκατάσταση καθώς και όλες οι απαραίτητες κατονομαζόμενες ή μη εργασίες για λειτουργία.

### Άθροισμα:

Τιμή εφαρμογής: Δέκα εκατομμύρια δραχμές (10.000.000).

### Αρθρο 1 Α.T. 32 ( ΣΧΕΤ. ΟΙΚ.   ) ΚΩΔ. ΑΝΑΘ. ΟΙΚ   .

Για την προμήθεια, μεταφορά υλικών για την κατασκευή οικίσκου εμβαδού εκατό τετρ. μέτρων σύμφωνων με τις τεχνικές προδιαγραφές.

Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται όλα τα βασικά υλικά και μικροϋλικά καθώς και όλες οι απαραίτητες εργασίες κατονομαζόμενες ή μη για την ολοκλήρωση του κτιρίου και παραδοτέο για χρήση.

### Άθροισμα:

Τιμή εφαρμογής: Είκοσι εκατομμύρια δραχμές (20.000.000).

### Ο   Σ Υ Ν Τ Α Ξ Α Σ

ΛΙΑΠΑΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Ηλεκτρολόγος-Μηχανολόγος Μηχανικός