Υλικά των αντλιοστασίων

Τα υλικά που χρησιμοποιούνται στο αντλιοστάσιο είναι περίπου όπως αναφέρονται στις μελέτες τους, και είναι περίπου τα εξής, όπως παρακάτω. Πάντοτε όμως, ανάλογα με την τεχνολογία του αντλιοστασίου, τελευταία χρησιμοποιούνται αυτοματισμοί και εκσυγχρονίζονται ακόμη περισσότερο.

Παρόλα αυτά να έχουμε μια εικόνα:

80 + 81

Άρθρο 29ο (ΗΛΜ ---------- )

2

Για την προμήθεια, μεταφορά και εγκατάσταση σε αντλιοστάσιο, ενός πλήρους κατακόρυφου αντλητικού συγκροτήματος αντλιοστασίου που περιλαμβάνει μια στροβιλοφόρο αντλία βαθέων φρεατίων, κατάλληλη να εισέρχεται σε γεώτρηση διαμ. 12'', υδρολίπαντη, κυρίας παροχής 150 m3/h και συνολικό μανομετρικό ύψος 160 μ. Σ.Υ, στροφών 1450 αποτελούμενη από μια κεφαλή επιφανείας τύπου SEB -16 . 1/2 '' X 6'', με στόμιο εισαγωγής και εξαγωγής διαμ. 6'', στυπιοθλίπτη και γαλβανισμένο δοχείο προλιπάνσεως μετά των εξαρτημάτων του, ένα σώμα στροβίλου τύπου 10 HM/20 βαθμίδων, με ορειχάλκινες πτερωτές ημικλείστου τύπου και ανοξείδωτο χαλύβδινο άξονα, 20 τεμ. Σωλήνες χαλύβδινοι, βαρέως τύπου, κοχλιοτομημένοι μετά συνδέσμων διαμ. 6'', μήκους εκάστου τεμαχίου 10 ποδών και δύο όμοια τεμ. μήκους εκάστου 5 ποδών, συνολικού μήκους 64 μ., με ισάριθμους χαλύβδινους ανοξείδωτους άξονες ρεκτιφιαρισμένους και εστιλβωμένους Ευρωπαϊκής προέλευσης διαμ. 1.1/2 '' και 21 ορειχάλκινους οδηγούς μετά ελαστικών εδράνων καθώς και ένας απορροφητικός σωλήνας 6'' Χ 1,5 μ. με ποδοβαλβίδα και φίλτρο και ένα ηλεκτροκινητήρα τριφασικού ρεύματος, κατακορύφου τύπου, κοίλου άξονα, κλειστού τύπου, ισχύος 150 HP, 380V, 50 Hz, 1450 στροφών με διάταξη αποκλείουσα την περιστροφή κατά αντίθετο της κανονικής φορά και κάθε άλλο εξάρτημα, μικροϋλικό, δαπάνη ή εργασία για την καλή εγκατάσταση και λειτουργία του συγκροτήματος σύμφωνα με τις απαιτήσεις των "Τεχνικών Προδιαγραφών Ηλεκτρομηχανολογικού Εξοπλισμού (Τ.Π.Η.Ε.)".

(1 τεμάχιο)

ΔΡΑΧΜΕΣ: Οκτώ εκατομμύρια εξακόσιες χιλιάδες (8.600.000).

Άρθρο 30ο (ΗΛΜ-84).

Βαλβίδα αντεπιστροφής με ωτίδες χυτοσιδηρά Φ.150 mm, 16 ATM τύπου κλαπέ με αντίβαρο, πλήρως εγκατεστημένη με όλα τα υλικά και μικροϋλικά συνδέσεως, δηλαδή προμήθεια φορτοεκφόρτωση, μεταφορά επί τόπου του έργου ανηγμένα σε εργασία καθώς και η εργασία εγκαταστάσεως και δοκιμών, παραδοτέα σε πλήρη και κανονική λειτουργία.

(1 τεμάχιο)

ΔΡΑΧΜΕΣ : Εκατόν εξήντα πέντε χιλιάδες (165.000).

Άρθρο 31ο (ΗΛΜ-83).

Για την προμήθεια, μεταφορά και εγκατάσταση ενός τεμαχίου εξαρμόσεως χαλύβδινου 16 ATM, Φ.150 mm με ελαστικό στεγανοποιημένο δακτύλιο, γαλβανισμένους κοχλίες ρυθμίσεως και συνδέσως και φλάντζες κατά ΔΙΝ 2501. Περιλαμβάνονται οι γαλβανισμένοι κοχλίες και τα παρεμβύσματα συνδέσεως και κάθε άλλο αναγκαίο εξάρτημα, μικροϋλικό δαπάνη ή εργασία για την καλή εγκατάσταση και λειτουργία σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ΤΠΗΕ.

(1 τεμάχιο)

ΔΡΑΧΜΕΣ: Εκατόν τριάντα χιλιάδες (130.000).

Άρθρο 32ο (ΗΛΜ-83).

Για την προμήθεια, μεταφορά και εγκατάσταση μιας χαλύβδινης φλάντζας 16 ATM, Φ.150 mm για την σύνδεση χαλυβδοσωλήνων με τους αντίστοιχους κοχλίες, περικόχλια και το απαιτούμενο παρέμβυσμα, με την εργασία για την καλή εγκατάσταση και λειτουργία σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ΤΠΗΕ.

(1 τεμάχιο)

ΔΡΑΧΜΕΣ: Είκοσι χιλιάδες (20.000).

Άρθρο 33ο (ΗΛΜ-82).

Για την προμήθεια, μεταφορά και εγκατάσταση μιας σωληνώσεως αντλιοστασίου αποτελούμενης από ευθύγραμμο τμήμα κατασκευασμένο από χαλυβδοέλασμα ποιότητας τουλάχιστον ST37-2 με τα ειδικά τεμάχια σωληνώσεων (καμπύλες, ταυ, συστολές κ.λ.π) με τα υλικά και μικροϋλικά συνδέσεως και στερεώσεως, με τη δαπάνη δοκιμών και εργασία για την καλή εγκατάσταση και λειτουργία σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ΤΠΗΕ.

(1 μέτρο μήκους)

ΔΡΑΧΜΕΣ: Είκοσι πέντε χιλιάδες.

Άρθρο 34ο (ΗΛΜ-59).

Για την προμήθεια, μεταφορά, πλήρη εγκατάσταση και σύνδεση φωτιστικού σώματος φθορισμού επιμήκους βιομηχανικού τύπου με ανακλαστήρα, τύπου γωνιακού ή οροφής, για δύο λεμπτήρες των 40 W. Περιλαμβάνονται το πηνίο, ο πυκνωτής, οι λαμπτήρες και κάθε άλλο απαραίτητο υλικό και μικτοϋλικό.

(1 τεμάχιο)

ΔΡΑΧΜΕΣ: Είκοσι δύο χιλιάδες (22.000).

Άρθρο 35ο (ΗΛΜ-60).

Για την προμήθεια, μεταφορά, εγκατάσταση και σύνδεση μιας στεγανής αρματούρας 100 W με διαφανές κάλυμμα και λαμπτήρα 100 W.

(1 τεμάχιο)

ΔΡΑΧΜΕΣ: Τρεις χιλιάδες πεντακόσιες (3.500).

Άρθρο 36ο (ΗΛΜ-102).

Προμήθεια και εγκατάσταση καλωδίου NYY 4 Χ 95 Χ 50 τ.χ. από μετρητή ΔΕΗ μέχρι κεντρικού πίνακα αντλιοστασίου, περιλαμβανομένων των εκσκαφών και επιχώσεων όπου απαιτείται, των συνδέσεων, προστατευτικών σωλήνων κ.λ.π.για τοποθέτηση μέσα σε χαντάκι ή δάπεδο με προστασία τσιμεντοσωλήνα είτε επί τοίχου ή ιστού με προστασία γαλβανισμένου σιδηροσωλήνα.

(1 τεμάχιο)

ΔΡΑΧΜΕΣ: Δώδεκα χιλιάδες (12.000).

Άρθρο 37ο (ΗΛΜ-89).

Για την προμήθεια, μεταφορά και εγκατάσταση ενός πλήρους μεταλλικού ηλεκτρικού πίνακα χαμηλής τάσεως 380V, για το αντλιοστάσιο, με τις αναχωρήσεις αντλητικών συγκροτημάτων, τύπου πεδίων, με όλα τα όργανα και εξαρτήματα, όπως καθορίζεται στις ΤΠΗΕ, πλήρως συναρμολογημένου και συνδεδεμένου προς τις τροφοδοτήσεις και καταναλώσεις. Περιλαμβάνονται τα ακροπέδιλα (Κως) συνδέσεως των καλωδίων και κάθε εξάρτημα, μικροϋλικό, δαπάνες δοκιμών ή εργασία, απαραίτητα για την παράδοση σε καλή λειτουργία.

(1 τεμάχιο)

ΔΡΑΧΜΕΣ: Ένα εκατομμύριο, διακόσιες χιλιάδες (1.200.000).

Άρθρο 38ο (ΗΛΜ-46).

Για την προμήθεια, μεταφορά, εγκατάσταση, δοκιμή και παράδοση σε λειτουργία πλήρους ηλεκτρικής εγκατάστασης κίνησης και φωτισμού αντλιοστασίου εκτός από τους πίνακες διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, τα καλώδια σύνδεσης πινάκων διανομής, την εγκατάσταση γείωσης και τα φωτιστικά σώματα. Περιλαμβάνονται όλα τα υπόλοιπα υλικά, όλα τα υπόλοιπα καλώδια χαμηλής τάσης (NYY 1X95mm2), πίνακας φωτισμού, χαλυβδοσωλήνες προστασίας ηλεκτρικών καλωδίων κίνησης, ηλεκτρικές γραμμές φωτισμού, διακόπτες, ρευματοδότες, κουτιά διακλάδωσης κ.λ.π. όπως και η εργασία για την παράδοση σε λειτουργία της πλήρους ηλεκτρικής εγκατάστασης κίνησης και φωτισμού του αντλιοστασίου.

(1 τεμάχιο)

ΔΡΑΧΜΕΣ : Πεντακόσιες χιλιάδες (500.000).

Άρθρο 39ο (ΗΛΜ-87).

Για την προμήθεια, μεταφορά, εγκατάσταση και πλήρη σύνδεση ενός πλήρους πίνακα αυτομάτου ελέγχου αντλητικών συγκροτημάτων και αυτοματισμού λειτουργίας αντλιοστασίου δικτύου, με την ηλεκτρονική λογική μονάδα επεξεργασίας πληροφοριών PLC, όλους τους ηλεκτρονόμους, χρονοδιακόπτες, ηλεκτρονικούς διακόπτες, ηλεκτρονικά συστήματα, συστήματα προστασίας από υπερτάσεις, όργανα και διατάξεις και κάθε άλλο όργανο ή εξάρτημα (πλην καλωδιώσεως τηλεχειρισμού) που δεν περιλαμβάνονται σε άλλα άρθρα του τιμολογίου αλλά είναι αναγκαία για την πλήρη και ασφαλή λειτουργία του συστήματος αυτοματισμού του αντλιοστασίου. Περιλαμβάνονται οι δαπάνες ρυθμίσεως και δοκιμών του συστήματος αυτοματισμού.

(1 τεμάχιο)

ΔΡΑΧΜΕΣ: Τρία εκατομμύρια (3.000.000).

Άρθρο 40ο (ΗΛΜ-48).

Για την προμήθεια και εγκατάσταση καλωδίωσης αυτοματισμού δι' ειδικού καλωδίου PET 5 ζευγών με αγωγούς χαλύβδινους 0,8 χστ. Και τοποθετημένης εντός του χάνδακα του αγωγού νερού, προστατευομένης δια πλαστικού σωλήνα από σκληρό PVC μετά της αναλογίας των φρεατίων έλξης ή διακλάδωσης αλλά χωρίς εκσκαφές ή επιχώσεις κ.λ.π. σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης.

(1 μέτρο μήκους)

ΔΡΑΧΜΕΣ: Δύο χιλιάδες οκτακόσιες (2.800).

Άρθρο 41ο (ΗΛΜ-45).

Για την προμήθεια, μεταφορά και εγκατάσταση όλων των απαραίτητων υλικών για συγκρότηση πλήρους εγκαταστάσεως γειώσεως του αντλιοστασίου, δηλαδή ηλεκτροδίων γειώσεως, χαλκού γειώσεως, για την κατασκευή της γειώσεως και τη σύνδεση όλων των μερών με τη γείωση και κάθε μικροϋλικό, δαπάνη ή εργασία, ώστε η εγκατάσταση γειώσεως να είναι πλήρης και σύμφωνη προς τις απαιτήσεις των Τεχνικών Προδιαγραφών Ηλεκτρομηχανολογικού Εξοπλισμού.

(1 τεμάχιο)

( ΔΡΑΧΜΕΣ: Διακόσιες χιλιάδες).

Άρθρο 42ο (ΗΛΜ-87).

Για την προμήθεια, μεταφορά και εγκατάσταση ενός συγκροτήματος μέτρησης της στάθμης σε δεξαμενή και τηλεμετάδοσης του σήματος στο αντλιοστάσιο με τη βοήθεια καλωδίωσης χαμηλής τάσης (διαμέτρου χαλκού 0,8 χλστ.) περιλαμβανομένου του ανιχνευτού στάθμης, του μετατροπέως, ενισχυτού εάν απαιτείται, των καλωδιώσεων τροφοδοσίας, του οργάνου ένδειξης στάθμης ως και κάθε άλλο εξάρτημα, μικροϋλικό, δαπάνη ή εργασία για να είναι το σύστημα πλήρες μη συμπεριλαμβανομένης μόνον της καλωδίωσης χαμηλής τάσης για την τηλεμετάδοση του σήματος.

(1 τεμάχιο)

ΔΡΑΧΜΕΣ: Εξακόσιες χιλιάδες (600.000).

Άρθρο 8ο. Αναδωμή αντλιοστασίων.

Για την κατασκευή ενός κυβικού μέτρου κτιρίου ανωδομής αντλιοστασίων άρδευσης, συμπεριλαμβανομένων των εργασιών δομήσεως, επιχρίσεως, χρωματισμών, κουφωμάτων, επιστρώσεως δαπέδων, υδραυλικής εγκατάστασης, εγκατάστασης αποχέτευσης κ.λ.π. Στην τιμή περιλαμβάνονται και οι εκσκαφές θεμελίωσης εκτός από το σκελετό του κτιρίου από σκυρόδεμα,

Ήτοι:

α) Οι εξωτερικοί τοίχοι θα κατασκευαστούν με ολτοπλινθοδομή πάχους 19 εκ., όπως στο άρθρο 4623 του ΑΤΟΕ ορίζεται. Επίσης θα κατασκευαστεί σινάζ περιμετρικά, διατομής 19 Χ 19 εκ. με 4Φ.10.

β) Οι τοίχοι θα επιχρισθούν με τσιμεντομαρμαροκονίαμα, πάχους 3-3,5 εκ. σε τρεις στρώσεις, όπως ορίζεται στο άρθρο 7168 του ΑΤΟΕ. Επίσης θα βαφούν με πλαστικό χρώμα σε τρεις στρώσεις .

γ) Οι ποδιές των παραθύρων των εξωτερικών θυρών θα κατασκευαστούν από πλάκες μαρμάρου πάχους 2 ή 3 εκ.

δ) Θα κατασκευασθούν 2 παράθυρα ανοίγματος 1,20 Χ 1,80 μ. και 2 ανοίγματα από περσίδες ίδιου ανοίγματος. Επίσης θα κατασκευασθεί δίφυλλη μεταλλική πόρτα ανοίγματος 1,60 Χ 3,00 μ. Όλα αυτά θα ελαιοχρωματισθούν.

ε) Στην οροφή θα κατασκευασθεί οπή ανοίγματος 1,20 Χ 1,20 μ. για την έξοδο της αντλίας και κάλυμμα από μπακλαβαδωτή λαμαρίνα.

στ) Το δάπεδο θα επιστρωθεί με αντιολισθηρά πλακίδια με σοβατεπιά.

Στην παρούσα τιμή θα περιλαμβάνονται όλα τα απαραίτητα υλικά και εργασία για την έντεχνο κατασκευή. Επιμέτρηση σε κυβικό μέτρο ανωδομής (από πάνω στάθμη δαπέδου έως κάτω στάθμης οροφής με τις εσωτερικές διαστάσεις)

ΔΡΑΧΜΕΣ: Τριάντα χιλιάδες (30.000).