# ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ.

# 1.ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΝΕΡΟΥ.

Η αρδευτική έκταση του κάμπου είναι 26.000 στρεμμάτων με καλλιέργεια: καλαμπόκι, μηδική, λειμώνα, σόργο, κηπευτικά.

Για να γίνει ο υπολογισμός εξοικονόμησης νερού θεωρούμε ότι η έκταση των 26.000 στρεμμάτων σε μία αρδευτική περίοδο όπως αυτή που διανύσαμε και με τις παραπάνω καλλιέργειες και το συγκεκριμένο έδαφος απαιτείται 5m3 / στρ, άρα συνολικά έχουμε και με άρδευση 2 φορές την εβδομάδα για 4 μήνες :

26.000 Χ 5 Χ 8 Χ 4 = 4.160.000 m3.

Η πραγματική κατανάλωση σύμφωνα με τα στοιχεία λειτουργίας των αντλιοστασίων είναι:

Α0 (Αντλιοστάσιο που τροφοδοτεί τα αντλιοστάσια Α1 και Α2).

Είναι 5 αντλίες με χαρακτηριστικά όπως αναφέρονται στην τεχνική περιγραφή και λειτουργία κατά μέσο όρο 12 ώρες Χ 5 μέρες ανά εβδομάδα σε χρόνο 4 μήνες και πίεση 5 bar.

Αντίστοιχα έχουμε για τα Α3-Α6-Α7-Α4 και συνολικά τα m3 είναι:

Α0 = 3.600 Χ 10h Χ 20 ημέρες Χ 4 μήνες = 2.880.000

Α3 = 1.450 Χ 4h Χ 20 ημέρες Χ 4 μήνες ..=     464.000

Α4 = 2.375 Χ 8h Χ 20 ημέρες Χ 4 μήνες ..= 1.520.000

Α6 = 1.980 Χ10hX 20 ημέρες Χ 4 μήνες .= 1.584.000

Α7 =   560 Χ 10h Χ 20 ημέρες Χ 4 μήνες =     448.000

# Σύνολον………………………6.896.000 m3/h.

Με την βελτίωση των εγκαταστάσεων όπου πλέον θα ελέγχεται η παροχή νερού μέσω ηλεκτρονικού παροχόμετρου και από βαλβίδα ελεγχόμενης πίεσης καθώς και η τοποθέτηση περιοριστών σ’ όλες τις υδροληψίες και η αντικατάσταση των διπλών κεφαλών από μονές, η λειτουργία των αντλιοστασίων θα γίνεται βάσει της απαιτούμενης ποσότητας νερού σύμφωνα με την καλλιέργεια και το έδαφος 5-5,5 m3/h και όχι σύμφωνα με τη ζήτηση του χρήστη (που σήμερα είναι μη ελεγχόμενη) και θα έχουμε μείωση της ποσότητας νερού κατά 35 - 40 %.

# 2. ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ.

# Ι) Με την τοποθέτηση στους κινητήρες SoftStartet έναν για κάθε αντλιοστάσιο και inverter για κάθε κινητήρα αντλίας εκτιμάται εξοικονόμηση ενέργειας γύρω στο 10 – 15 % (η ακρίβεια θα ήταν μεγαλύτερη εάν γνωρίζαμε τα start και stop του κάθε κινητήρα.

Ιι) Επίσης μείωση γύρω στο 29 % θα έχουμε από τον περιορισμό της ποσότητας του νερού.

Συνολικά μείωση ηλεκτρικής ενέργειας 10 + 25 = 35 %.

Η δαπάνη για την ηλεκτρική ενέργεια το έτος 2001 είναι:

39.384.000 Χ 0,35 = 13.784.400

Με τον έλεγχο παροχής νερού και την τοποθέτηση sofestarter και inverter θα είχαμε μείωση κατά 13.784.400 δρχ,

3. ΒΛΑΒΕΣ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ.

ι) Η εκκίνηση των κινητήρων σήμερα γίνεται μέσω αστέρα – τρίγωνο, όπου δεν γίνεται έλεγχος της κατάστασης του κινητήρα και της τάσης του δικτύου όπου αν κάποιος παράγοντας δεν είναι ο κανονικός θα προκαλέσει κάψιμο, ενώ με το sofestarter και inverter περιορίζεται σε μηδέν η βλάβη του κινητήρα.

Κατά το έτος 2001 έχουμε 6 κινητήρες για περιέλιξη με δαπάνη 950.000 δρχ. ο καθένας. Σύνολο: 6 Χ 950.000 = 5.700.000 δρχ., ποσό που δεν θα υπάρχει μετά τον εκσυγχρονισμό των κινητήρων.

Ιι) Επίσης, με την αντικατάσταση των κινητήρων στο αντλιοστάσιο Α0, θα έχουμε οικονομικό όφελος από την φθορά των ρουλεμάν.

Το έτος 2001 6 ρουλεμάν Χ 162.800 = 976.800 δρχ.

4. ΜΕΙΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ.

Κατά την λειτουργία των αντλιοστασίων μέσω του συστήματος παρακολούθησης των κινητήρων και ομαλής εκκίνησης το προσωπικό θα περιοριστεί, θα υπάρχει ένας (1) μηχανικός και 2 τεχνίτες, ενώ σήμερα κατά την περίοδο της αρδευτικής περιόδου απασχολούνται 7 άτομα (ηλεκτρολόγοι-ηλεκτρονικοί).

Η σημερινή δαπάνη απασχόλησης του προσωπικού είναι 17.500.000 δρχ, ενώ μετά τον εκσυγχρονισμό θα γίνει 7.500.000 δρχ., δηλαδή η μείωση θα είναι 42 %.