| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΑΡΧ. ΑΥΤΟΔ/ΣΗ ΠΡΕΒΕΖΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΓΓΕΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ | ΕΡΓΟ: Έργα Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών Εγγειοβελτιωτικών Έργων. ΥΠΟΕΡΓΟ: Αποκατάσταση λειτουργικότητας εγγειοβελτιωτικών έργων του ΤΟΕΒ Μπόϊδα-Μαυρής Πρέβεζας. |
| --- | --- |
|  | ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 22.500,00 € |

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Αντικείμενο της παρούσας μελέτης είναι η εκτέλεση πέντε έργων που είναι αναγκαία για την αποκατάσταση λειτουργικότητας σε πέντε αντλιοστάσια του ΤΟΕΒ Μπόϊδα-Μαυρής, με έδρα το Θεσπρωτικό Πρέβεζας και συγκεκριμένα στα αντλιοστάσια: Α4, Α3, Α6, Α7 και Α2, τα οποία θα εκτελεστούν με αυτεπιστασία και απολογιστικά από τον ΤΟΕΒ Μπόϊδα - Μαυρής και συγκεκριμένα:

Α΄ Έργο - στο αντλιοστάσιο Α4.

Οι ζημιές που έχει το αντλιοστάσιο του ΤΟΕΒ Μπόϊδα - Μαυρής A4, προκλήθηκαν λόγω πλημμύρας του. Κατά την πλημμύρα, υπήρξε εισροή νερού μέσα σ’ αυτό με αποτέλεσμα να βραχυκυκλώσει και να καταστραφεί η περιέλιξη του κινητήρα Νο: 3 και να βραχούν άλλοι τρεις κινητήρες, οι: Νο:1, Νο:2 και Νο:3, οι οποίοι χρειάζονται στέγνωμα, επειδή δεν έχουν βραχυκυκλώσει.

Για την αποκατάσταση λειτουργικότητας του αντλιοστασίου Α4, είναι αναγκαία: α) η επισκευή του κινητήρα Νο:3, και β) το στέγνωμα των κινητήρων Νο:1, Νο:2 και Νο:3. Οι προαναφερόμενες εργασίες γίνονται με βάση την τεχνική την τεχνική κατάσταση των παραπάνω κινητήρων επειδή λόγω των νερών που έχουν εισέλθει στους κινητήρες, αυτοί έχουν υποστεί ζημιές στις περιελίξεις των και συγκεκριμένα: η περιέλιξη του κινητήρα Νο:3 έχει καταστραφεί-οξειδωθεί δεδομένης και προηγούμενης επιβάρυνσής του από επίδραση υγρασίας, ενώ οι περιελίξεις των κινητήρων  Νο:1, Νο:2 και Νο:3 χρειάζονται απλό στέγνωμα.

Διαπιστώθηκε, μετά από τον έλεγχο που έγινε από το τεχνικό προσωπικό, ότι σε περίπτωση λειτουργίας των παραπάνω κινητήρων: ο κινητήρας Νο:3 δεν θα λειτουργήσει επειδή έχει ήδη κατεστραμμένη την περιέλιξή του, ενώ αν οι κινητήρες Νο:1, Νο:2 και Νο:3 τεθούν σε λειτουργία οι περιελίξεις των θα καούν-καταστραφούν, γιατί είναι επιβαρυμένες με υπερβολική υγρασία.

Τύπος κινητήρα οριζόντιας λειτουργίας τάσεως 380 Volt, 50 Hz, ισχύος 340 Hp / 1450 RPM.

Ανάλογα με τις προκληθείσες ζημιές, κρίνεται και το ύψος της δαπάνης επισκευής των. Μετά την επισκευή τους θα γίνει δοκιμή των  κινητήρων για την καλή λειτουργία τους.

Β΄ Έργο - στο αντλιοστάσιο Α3.

Οι ζημιές που έχει το αντλιοστάσιο του ΤΟΕΒ Μπόϊδα - Μαυρής A3, προκλήθηκαν λόγω πλημμύρας του. Κατά την πλημμύρα, υπήρξε εισροή νερού μέσα σ’ αυτό με αποτέλεσμα να βραχυκυκλώσει και να καταστραφεί η περιέλιξη του κινητήρα Νο: 2 και να βραχούν άλλοι τρεις κινητήρες, οι: Νο:3, Νο:4, Νο:5 και Νο:6, οι οποίοι χρειάζονται στέγνωμα, επειδή δεν έχουν βραχυκυκλώσει.

Για την αποκατάσταση λειτουργικότητας του αντλιοστασίου Α3, είναι αναγκαία: α) η επισκευή του κινητήρα Νο:2, και β) το στέγνωμα των κινητήρων Νο:3, Νο:4, Νο:5 και Νο:6. Οι προαναφερόμενες εργασίες γίνονται με βάση την τεχνική κατάσταση των παραπάνω κινητήρων επειδή λόγω των νερών που έχουν εισέλθει στους κινητήρες, αυτοί έχουν υποστεί ζημιές στις περιελίξεις των και συγκεκριμένα: η περιέλιξη του κινητήρα Νο: 2 έχει καταστραφεί-οξειδωθεί δεδομένης και προηγούμενης επιβάρυνσής του από επίδραση υγρασίας, ενώ οι περιελίξεις των κινητήρων  Νο:3, Νο:4, Νο:5 και Νο:6 χρειάζονται απλό στέγνωμα.

Διαπιστώθηκε, μετά από τον έλεγχο που έγινε από το τεχνικό προσωπικό, ότι σε περίπτωση λειτουργίας των παραπάνω κινητήρων: ο κινητήρας Νο:2 δεν θα λειτουργήσει επειδή έχει ήδη κατεστραμμένη την περιέλιξή του, ενώ αν οι κινητήρες Νο:1, Νο:2 και Νο:3 τεθούν σε λειτουργία οι περιελίξεις των θα καούν-καταστραφούν, γιατί είναι επιβαρυμένες με υπερβολική υγρασία.

Τύπος κινητήρα οριζόντιας λειτουργίας τάσεως 380 Volt, 50 Hz, ισχύος 340 Hp / 1450 RPM.

Ανάλογα με τις προκληθείσες ζημιές, κρίνεται και το ύψος της δαπάνης επισκευής των. Μετά την επισκευή τους θα γίνει δοκιμή των  κινητήρων για την καλή λειτουργία τους.

Γ΄ Έργο - στο αντλιοστάσιο Α6.

Οι ζημιές που έχει το αντλιοστάσιο του ΤΟΕΒ Μπόϊδα - Μαυρής A6, προκλήθηκαν λόγω πλημμύρας του. Κατά την πλημμύρα, υπήρξε εισροή νερού μέσα σ’ αυτό με αποτέλεσμα να βραχυκυκλώσει και να καταστραφεί η περιέλιξη του κινητήρα Νο: 4 και να βραχούν τρεις αεροσυμπιεστές που βρίσκονταν έξω από το αντλιοστάσιο Α6, όπου και η κεντρική αποθήκη του ΤΟΕΒ Μπόϊδα - Μαυρής, οι οποίοι και βράχηκαν, και τώρα χρειάζονται στέγνωμα.

Για την αποκατάσταση λειτουργικότητας του αντλιοστασίου Α6, είναι αναγκαία: α) η επισκευή του κινητήρα Νο:4, και β) το στέγνωμα των τριών αεροσυμπιεστών. Οι προαναφερόμενες εργασίες γίνονται με βάση την τεχνική κατάσταση του παραπάνω κινητήρα και αεροσυμπιεστών επειδή λόγω των νερών που έχουν εισέλθει στον κινητήρα και αεροσυμπιεστές, αυτοί έχουν υποστεί ζημιές στις περιελίξεις των και συγκεκριμένα: η περιέλιξη του κινητήρα Νο: 4 έχει καταστραφεί-οξειδωθεί δεδομένης και προηγούμενης επιβάρυνσής του από επίδραση υγρασίας, ενώ οι περιελίξεις των τριών αεροσυμπιεστών χρειάζονται απλό στέγνωμα.

Διαπιστώθηκε, μετά από τον έλεγχο που έγινε από το τεχνικό προσωπικό, ότι σε περίπτωση λειτουργίας των παραπάνω: ο κινητήρας Νο:4 δεν θα λειτουργήσει επειδή έχει ήδη κατεστραμμένη την περιέλιξή του, ενώ αν οι τρεις αεροσμπιεστές τεθούν σε λειτουργία οι περιελίξεις των θα καούν-καταστραφούν, γιατί είναι επιβαρυμένες με υπερβολική υγρασία.

Τύπος κινητήρα οριζόντιας λειτουργίας τάσεως 380 Volt, 50 Hz, ισχύος 340 Hp / 1450 RPM.

Ανάλογα με τις προκληθείσες ζημιές, κρίνεται και το ύψος της δαπάνης επισκευής των. Μετά την επισκευή τους θα γίνει δοκιμή του  κινητήρα καθώς και των τριών αεροσυμπιεστών για την καλή λειτουργία τους.

Δ΄ Έργο - στο αντλιοστάσιο Α7.

Οι ζημιές που έχει το αντλιοστάσιο του ΤΟΕΒ Μπόϊδα - Μαυρής A7, προκλήθηκαν λόγω πλημμύρας του. Κατά την πλημμύρα, υπήρξε εισροή νερού μέσα σ’ αυτό με αποτέλεσμα να βραχυκυκλώσει και να καταστραφεί η περιέλιξη του κινητήρα Νο: 1 και να βραχεί και οξειδωθεί ο άξονας της αντλίας Νο:3, ο οποίος συνδέει τον κινητήρα Νο:3 με την αντλία Νο:3 (ενιαίο αντλητικό συγκρότημα), που βρίσκονταν στο αντλιοστάσιο Α7 και οι ζημιές των πρέπει να αποκατασταθούν.

Για την αποκατάσταση λειτουργικότητας του αντλιοστασίου Α7, είναι αναγκαία: α) η επισκευή του κινητήρα Νο:1, και β) η αντικατάσταση του άξονα της αντλίας Νο:3. Οι προαναφερόμενες εργασίες γίνονται με βάση την τεχνική κατάσταση των παραπάνω (κινητήρα και της αντλίας) επειδή λόγω των νερών που έχουν εισέλθει στον κινητήρα και άξονα αντλίας, αυτοί έχουν υποστεί ζημιές και συγκεκριμένα: η περιέλιξη του κινητήρα Νο:1 έχει καταστραφεί-οξειδωθεί δεδομένης και προηγούμενης επιβάρυνσής του από επίδραση υγρασίας, ενώ ο άξονας της αντλίας Νο:3 χρειάζονται αντικατάσταση.

Διαπιστώθηκε, μετά από τον έλεγχο που έγινε από το τεχνικό προσωπικό, ότι σε περίπτωση λειτουργίας των παραπάνω: ο κινητήρας Νο:1 δεν θα λειτουργήσει επειδή έχει ήδη κατεστραμμένη την περιέλιξή του, ενώ η αντλία Νο:3 επίσης δεν θα λειτουργήσει  γιατί ο άξονάς της έχει βραχεί και έχει οξειδωθεί στο πίσω μέρος του (όπου και το σημείο λίπανσής του) με συνέπεια να έχει καταστραφεί. Από το νερό αραιώνεται η λίπανσή του και στη συνέχεια δεν συντηρείται και με δεδομένο την εισροή του νερού οξειδώνεται. Ο άξονας σφίγγει στο εσωτερικό του όπου συνδέεται με την αντλία και τον αντίστοιχο κινητήρα της και «κολλάει», δεν δίνει κίνηση στην αντίστοιχη αντλία.

Τύπος κινητήρα οριζόντιας λειτουργίας τάσεως 380 Volt, 50 Hz, ισχύος 340 Hp / 1450 RPM.

Ανάλογα με τις προκληθείσες ζημιές, κρίνεται και το ύψος της δαπάνης επισκευής των. Μετά την επισκευή τους θα γίνει δοκιμή του  κινητήρα καθώς και των τριών αεροσυμπιεστών για την καλή λειτουργία τους.

Ε΄ Έργο - στο αντλιοστάσιο Α2.

Η ζημιά που έχει το αντλιοστάσιο του Οργανισμού μας Α2, προκλήθηκε λόγω πλημμύρας του. Αποτέλεσμα της πλημμύρας ήταν να βραχυκυκλώσει, η Μονάδα Εκκίνησης (Soft Starter) Νο:1, λόγω της υγρασίας από την πλημμύρα και να καταστραφεί.

Χωρίς την ύπαρξη της Μονάδας Εκκίνησης έχουμε απώλεια λειτουργίας δύο κινητήρων, αφού σε κάθε δύο κινητήρες αντιστοιχεί μια μονάδα εκκίνησης. Επομένως, αν δεν έχουμε την μονάδα εκκίνησης, έχουμε δύο κινητήρες λιγότερους στην λειτουργία του αντλιοστασίου Α2, που αυτό σημαίνει ότι την περίοδο αιχμής της άρδευσης το αντλιοστάσιο Α2 δεν μπορεί να καλύψει τις ανάγκες της λειτουργίας του.

Τύπος Μονάδας Εκκίνησης: 110 – 132 KW και 75-150 Hp.

Μετά την προμήθειά της θα γίνει δοκιμή της μονάδας εκκίνησης (Soft Starter για την καλή λειτουργία της.

Οι εργασίες για την αποκατάσταση λειτουργικότητας του εγγειοβελτιωτικού έργου ΤΟΕΒ Μπόϊδα – Μαυρής Πρέβεζας θα γίνουν απολογιστικά και με αυτεπιστασία από τον ΤΟΕΒ Μπόϊδα-Μαυρής.

Ο Προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 22.500 ευρώ με το Φ.Π.Α.

| Πρέβεζα 20 – 3 – 2007 Ο Συντάξας Ευάγγελος Γάκης Μηχανολόγος Μηχανικός | ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Πρέβεζα 20 – 3 – 2007 Ο Προϊστάμενος Τμ. Εγγ. Βελτ. Άγγελος Καλτσίδης Πολιτικός Μηχανικός |
| --- | --- |